Groupe Consultatif d’Experts sur les Communications Nationales des Parties ne figurant pas a l’Annexe I de la Convention

(GCE)

manuel du secteur de l’energie

Emissions fugitives

SOMMAIRE

1	Introduction	3

2	Extraction et manutention du charbon	3

3	Systèmes relatifs au pétrole et au gaz naturel	5

4	Autres sources d’émissions fugitives	13

5	Incertitudes	13

6	Logiciel du GIEC et tableau de communication des données	13

7	Matériel de référence et données internationales	14

7.1	Exploitation et manipulation du charbon	14

7.2	Systèmes relatifs au pétrole et au gaz naturel	15

8	Conclusion	17

9	Glossaire	17

9.1	Installations pétrolières et gazières	17

Puits

Installations pétrolières

Production de gaz et installations de transformation

Installations de transmission de gaz

Installations de distribution de gaz

9.2	Terminologie statistique du pétrole et du gaz 	28

9.3	Terminologie relative aux dispositifs	35

9.4	Terminologie relative aux émissions	41

Introduction

L’objectif du présent manuel est de vous aider à améliorer vos compétences et vos connaissances en matière de préparation des inventaires de gaz à effet de serre. Ce manuel met plus particulièrement l’accent sur les émissions fugitives du Secteur Energie, conformément à la Version révisée 1996 des lignes directrices du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après nommée Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC) et en tenant compte des Recommandations en matière de bonnes pratiques et Gestion des incertitudes pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après nommées Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques).

Dans le secteur Energie, les émissions fugitives issues des combustibles peuvent être divisées en catégories de sources liées aux combustibles solides (principalement le charbon) et aux systèmes à base de pétrole et de gaz naturel. Le principal gaz à effet de serre rejeté par ces différentes catégories de sources est le méthane (CH4), même si des quantités plus faibles de dioxyde de carbone (CO2) proviennent également de certaines sources.

Extraction et manutention du charbon

En ce qui concerne les combustibles solides, l’évacuation et l’élimination du méthane provenant des couches de houille constituent la principale source d’émissions fugitives. La plupart de ces émissions se produisent à la mine, certaines émissions résiduelles résultant d’activités de manutention/de transformation post-extractives.

Il existe deux types de mines de charbon: de surface et souterraines. Les taux d’émission spécifiques résultant de l’extraction du charbon dépendent principalement de la contribution relative de l’exploitation de surface et souterraine à la production totale de charbon d’un pays. Les émissions de méthane issues des mines de surface sont habituellement inférieures d’une puissance de dix à celles provenant des mines souterraines. Pour ces dernières, la quantité d’émissions tend à augmenter avec la profondeur de la mine. Pour les deux types de mines, le potentiel d’émissions est déterminé par la teneur en gaz du charbon. Une partie du gaz peut rester dans le charbon jusqu’au point de combustion ; cependant, la plupart (60% –75%) est rejetée au cours de l’extraction. Les émissions résultant de la manutention du charbon sont liées au type de mine à partir duquel le charbon a été produit et sont principalement associées aux opérations de concassage.

Les émissions issues des mines de charbon peuvent perdurer après l’arrêt de la production de charbon des mines (c’est-à-dire dans les mines abandonnées). En général, la quantité d’émissions diminue rapidement après l’arrêt de la production souterraine de charbon, mais il arrive, dans certains cas, que les émissions de méthane issues des strates environnantes soient importantes et se poursuivent encore pendant des années. Les résidus de charbon ou les tas de rebuts ne représentent qu’une source limitée d’émissions de méthane.

Il existe des solutions pratiques pour lutter contre les émissions issues de l’extraction et de la manutention du charbon. Il peut s’agir notamment de l’utilisation de puits de dégazage avec soit conservation, soit brûlage à la torche du gaz produit, ou de l’utilisation de chambres de combustion catalytique installées à la sortie des systèmes de ventilation des mines souterraines.

Les données sur les activités et le suivi susceptibles de permettre d’élaborer les estimations des émissions peuvent inclure : la teneur en méthane de l’air de ventilation évacué, la production de charbon, les importations et les exportations par type de charbon et des informations sur la profondeur de chaque mine.

Le schéma suivant illustre la composition d’un système général d’extraction et de manutention du charbon.

SYSTEME D’EXTRACTION ET DE MANUTENTION DU CHARBON

Systèmes pétroliers et gaziers

Les systèmes d’exploitation du pétrole et du gaz sont potentiellement très complexes et variés. Les taux d’émissions fugitives spécifiques peuvent varier de manière importante selon : 1) le type de pétrole ou de gaz produit, transformé ou manutentionné (par exemple, le pétrole brut classique, les huiles lourdes, le bitume brut, le gaz sec, le gaz sulfureux et le gaz associé), 2) l’étape du système, 3) le type et l’âge de l’installation, 4) les pratiques de fonctionnement, d’entretien et de conception, ainsi que 5) les obligations réglementaires locales et leur exécution.

Les principaux types de sources d’émissions fugitives provenant des installations de pétrole et de gaz concernent les fuites au niveau des dispositifs, les procédés d’évacuation et de brûlage à la torche, les pertes dues à l’évaporation (c’est-à-dire issues du stockage et de la manutention des produits, notamment dans le cas des pertes résultant de distillation par détente) et les rejets accidentels ou les pannes de matériel.

Les rejets accidentels sont difficiles à prévoir, mais peuvent constituer une source substantielle en cas d’éruption de puits ou de rupture de pipelines. Les rejets accidentels ou les pannes de matériel peuvent inclure :

- Les éruptions de puits

- Les ruptures de pipelines

- Les accidents de pétroliers

- Les explosions de citernes

- La migration des gaz vers la surface autour de la paroi extérieure des puits

- L’éclatement de l’évent du tube-guide: l’éclatement de l’évent du tube-guide peut être causé par une fuite du tubage de production vers le tube-guide, ou par la migration ascendante d’un fluide jusqu’au tube-guide.

- Les fuites dans des puits abandonnés: les émissions issues de puits abandonnés résultent de procédures d’abandon ayant échoué.

La migration de gaz vers la surface peut résulter d’une fuite dans le tubage de production à un certain endroit sous le tube-guide, ou de la migration d’un matériau provenant d’une ou de plusieurs des zones contenant des hydrocarbures ayant été pénétrées (par exemple, une couche de charbon).

Les pertes de stockage sont principalement des sources d’hydrocarbures non-méthaniques, mais peuvent être à l’origine de quantités importantes d’émissions de méthane en cas de pertes liées à la distillation par détente ou au bouillonnement. Ce type de pertes se produit lorsqu’un hydrocarbure liquide sort d’un réservoir à pression où il a été en contact avec une phase gazeuse, ce qui est le cas dans la plupart des installations de production. Par la suite, les liquides hydrocarbures contiennent peu de méthane.

Dans l’ensemble, la quantité d’émissions fugitives résultant des activités liées au pétrole et au gaz a tendance à être peu en rapport avec les niveaux de production ou les débits des systèmes. Elle est plus étroitement liée à la quantité, au type et à l’âge des infrastructures de procédé (c’est-à-dire des installations), aux caractéristiques des hydrocarbures produits, transformés ou manutentionnés, et aux pratiques industrielles en termes de conception, de fonctionnement et d’entretien. Les émissions résultant de l’évacuation et du brûlage à la torche dépendent :

- du volume de l’activité de procédé

- des pratiques de fonctionnement

- des opportunités d’utilisation sur site

- de l’accès économique aux marchés

- de l’environnement réglementaire local.

A l’exception des raffineries de pétrole et des opérations intégrées d’extraction et de valorisation de sables bitumineux, les systèmes à base de pétrole et de gaz ont tendance à être caractérisés par un grand nombre de petites usines et installations, plutôt que par quelques grandes. En outre, s’il est facile d’obtenir des informations fiables à propos des installations les plus importantes, ce sont généralement les nombreuses petites installations qui sont responsables de la majorité des émissions fugitives, or il est beaucoup plus difficile d’obtenir des informations concernant ces petites installations.

Dans l’ensemble, la quantité relative d’émissions fugitives dépend de nombreux facteurs, mais les émissions ont tendance à augmenter au fur et à mesure que l’on va en amont d’un système et à diminuer avec la concentration de sulfure d’hydrogène (H2S) dans le pétrole et le gaz produits. Habituellement, le gaz naturel non traité et le pétrole brut contiennent un mélange d’hydrocarbures et d’impuretés diverses, dont du H2O, du N2, de l’argon, du H2S et du CO2. Si du gaz naturel contient plus de 10 ppmv (parts par million par volume) de H2S, on le qualifie généralement de gaz sulfureux, par opposition au gaz non corrosif. Les impuretés sont éliminées par transformation, purification ou raffinage, selon la technique la mieux adaptée. Le CO2 brut qui est retiré des hydrocarbures est généralement évacué dans l’atmosphère et constitue une source d’émissions fugitives. Certains pays n’ont pas tenu compte de ce fait. Les émissions de CO2  brut se produisent principalement à partir des usines de transformation de gaz sulfureux. Le gaz produit en mer et dans des régions de contreforts ou montagneuses a tendance à être sulfureux ou à présenter de fortes concentrations en CO2.  Par ailleurs, la concentration de H2S tend à augmenter en fonction de la profondeur du puits.

Les deux questions principales concernant la communication des données sur les émissions fugitives issues des systèmes à base de pétrole et de gaz concernent : 1) l’insuffisance qualitative et quantitative des données disponibles sur l’évacuation dans l’atmosphère et le brûlage à la torche, 2) le fait que la plupart des infrastructures responsables des fuites d’équipements concernent de petites installations, pour lesquelles les statistiques sont soit inexistantes, soit incomplètes (par exemple, les installations sur les emplacements de forage ou dans les champs).

Les deux schémas suivants illustrent respectivement la composition d’un système général d’exploitation de pétrole et de gaz naturel.

SYSTEME D’EXPLOITATION DE PETROLE BRUT

SYSTEME DE PRODUCTION DE GAZ

Les procédés clés suivants, associés aux émissions fugitives résultant des systèmes d’exploitation de pétrole et de gaz, sont décrits de manière plus détaillée.

Emissions fugitives dues aux fuites équipements

Des fuites accidentelles peuvent émaner de composants matériels tels que les valves, les brides et autres dispositifs de raccordements, les pompes, les compresseurs, les détendeurs de pression, les conduites d’évacuation des procédés de fabrication, les valves à extrémité ouverte, les évents de dégazage des systèmes de joints des compresseurs et des pompes, les évents des cuves d’accumulateurs, les joints des agitateurs et les joints des portes d’accès. Les sources fugitives ont tendance à produire des émissions continues et présentent des taux d’émission faibles à modérés. En réalité, tous les composants matériels fuient dans une certaine mesure, même si un petit pourcentage seulement des sources potentielles d’un site fuient suffisamment assez à un moment donné pour nécessiter une réparation ou un remplacement. Si le nombre de sources de fuites est inférieur à 2% de l’ensemble des sources de fuites potentielles, l’installation est normalement considérée comme bien entretenue et les fuites de matériel à l’origine d’émissions fugitives comme bien contrôlées.

Les émissions fugitives dues au matériel sont une source importante, sinon la principale source d’émissions de méthane et d’hydrocarbures non-méthaniques provient des installations d’exploitation de pétrole et de gaz. Certaines des tendances courantes observées à partir des données disponibles concernant les fuites sont les suivantes :

- Les composants des systèmes de gaz combustible ont tendance à fuir plus que les composants des systèmes de gaz de transformation. Cela traduit probablement un moindre degré de soin et d’attention et l’utilisation de composants de moins bonne qualité dans les installations de gaz combustible.

- Le potentiel de fuites a tendance à diminuer avec l’augmentation de la valeur ou de la nature toxique du fluide de procédé, et lorsque le gaz a été rendu odorant. Par conséquent, la fréquence de fuites pour les composants matériels en service sulfureux est bien inférieure à celle enregistrée en service non-corrosif. Dans les usines de gaz sulfureux, seule une petite partie de l’usine est souvent réellement en service sulfureux.

- La garniture de la tige des valves de contrôle tend à fuir plus que celle des robinets-valves de sectionnement.

- Les régulateurs hydra-mécaniques placés sur les moteurs des compresseurs sont généralement les composants les plus sujets aux fuites pour ce qui est du service des valves de contrôle.

- Les composants ont tendance à produire des émissions moyennes plus importantes lorsqu’ils sont fréquemment soumis à un cycle thermique, à des vibrations ou à un service cryogénique.

Système d’évacuation dans l’atmosphère et brûlage à la torche

Les torches et les circuits de mise à l’air libre existent fondamentalement à tous les niveaux de l’industrie du pétrole et du gaz et servent à l’évacuation de deux types fondamentaux de gaz résiduaires: intermittents et continus. Les applications intermittentes peuvent inclure :

- L’évacuation de volumes résiduaires résultant d’épisodes de décompression d’urgence ;

- Des opérations de dépressurisation lancées ou régies par l’opérateur d’unité (par exemple, la dépressurisation d’installations de procédé à des fins d’inspection ou d’entretien, ou la dépressurisation de tuyauterie à des fins de soudure) ;

- Des problèmes d’usine ou de système ;

- L’entretien du puits et la réalisation d’essais ;

- Les opérations de raclage ;

- La purge de routine des dispositifs, des pots de purge et des laveurs.

Les applications continues peuvent comprendre:

  - L’évacuation de gaz associé et/ou de vapeur des bacs dans les installations de production de pétrole, où la conservation du gaz n’est pas rentable ou tant que son intérêt économique n’a pas été évalué.

  - Les gaz de cuvelage dans les puits d’huiles lourdes, les résidus de procédé ou les courants de sous-produits qui possèdent peu ou pas de valeur, ou dont la récupération n’est pas rentable (par exemple, le gaz d’évent provenant des déshydrateurs de glycol, le gaz acide provenant des unités d’adoucissement de gaz et, parfois, les produits de tête des stabilisateurs).

  - Les gaz d’évent provenant de dispositifs actionnés au gaz, dans lesquels le gaz naturel fait office de source d’approvisionnement (par exemple, les boucles de commande des appareils, les pompes à injection chimique ou les échantillonneurs).

En règle générale, les volumes de gaz résiduaires sont brûlés à la torche s’ils posent un problème d’odeur, de santé ou de sécurité et, si ce n’est pas le cas, ils sont évacués dans l’atmosphère.

On relève fréquemment des incohérences concernant les volumes de gaz évacuées ou brûlés à la torche que les compagnies comptabilisent. Dans certains cas, cela s’explique par les différences d’obligations en termes de communication des données selon les juridictions. Dans d’autres cas, cela résulte d’un manque de précision des obligations en vigueur, de pratiques industrielles incohérentes et d’une vérification superficielle des résultats.

Toutes les quantités mesurées sont généralement comptabilisées dans leur intégralité. Néanmoins, les débitmètres, lorsqu’ils existent, se limitent aux évents continus ou aux réseaux-torches importants. Lorsque des débitmètres sont installés sur des torches intermittentes, ils sont généralement réglés pour ne mesurer que les taux de débit de pointe, du fait de limitations de leur zone de fonctionnement. En conséquence, il est possible que des fuites substantielles au niveau des évents et des réseaux-torches demeurent indétectées.

En l’absence de données sur les mesures, les volumes doivent être estimés à l’aide de l’opinion d’experts. Les problèmes à ce sujet concernent le manque de lignes directrices d’estimation détaillées, l’absence de toute traçabilité officielle des données sur les activités nécessaires pour établir nombre de ces jugements (par exemple, la fréquence et des informations détaillées sur les opérations de purge des installations ou de la tuyauterie, ou encore la fréquence des démarrages du moteur de compression) et des différences concernant la nature-même des sources que les opérateurs individuels prennent en considération.

Il est arrivé, dans le passé, que certains volumes évacués soient répertoriés en tant que brûlés. La distinction réelle influe de manière importante sur le total des émissions d’équivalents-CO2 issues de ces activités, dans la mesure où le CH4 non brûlé entraîne un forçage radiatif environ 7,6 fois supérieur, sur un horizon temporel de 100 ans, à celui du CH4 entièrement consumé (c’est-à-dire que le carbone oxydé provenant d’une tonne de CH4 rejette 2,75 tonnes de CO2 dans l’atmosphère, mais, en valeur pondérée par les valeurs de leur potentiel de réchauffement de la planète (PRP), le CO2 possède un effet de forçage radiatif cumulatif 7,6 fois inférieur à celui du méthane).

Gaz acide

Le gaz acide est un sous-produit du procédé d’adoucissement mis en oeuvre dans les usines et les raffineries de traitement de gaz sulfureux, pouvant contenir d’importantes quantités de CO2 brut extrait du gaz de transformation (généralement, entre 20 et 95 mole pour cent de CO2). Le reste du gaz acide tend à être principalement du H2S. La quantité de production de gaz acide est habituellement mesurée et la teneur en CO2, même si elle n’est généralement pas enregistrée par les organismes de régulation, est connue des opérateurs des installations. Que le gaz acide soit transformé dans une installation de désulfuration, brûlé à la torche ou évacué, le CO2 brut passe intact à travers le système et finit par être rejeté dans l’atmosphère.

Pertes de stockage

En général, les réservoirs de stockage ne constituent une source d’émissions de méthane qu’en cas de survenue de pertes issues de distillation par détente ou de bouillonnement (c’est-à-dire que le produit contient du gaz naturel en solution). Cela se produit dans les installations de production et de transformation, lorsqu’un liquide hydrocarbure coule directement d’un réservoir sous pression, où il a été en contact avec du gaz naturel (par exemple, un séparateur d’entrée ou un purificateur de pétrole), jusqu’à un bac de stockage atmosphérique. Une fois placé dans les bacs de stockage, le gaz dissous se volatilise rapidement, faisant place à un produit altéré, plus stable et quasiment débarrassé de tout méthane. Les terminaux maritimes et à approvisionnement par pipeline reçoivent normalement des produits altérés.

D’autres sources moins connues et souvent non répertoriées d’émissions atmosphériques de méthane issues des bacs de stockage peuvent inclure:

- Les fuites de gaz de transformation ou de liquides hydrocarbures volatiles, au-delà de drains fermés ou de robinets d’extraction, jusqu’à l’intérieur du collecteur de produit conduisant aux bacs.

- La séparation inefficace des phases gazeuse et liquide en amont des bacs, laissant passer une partie du gaz (par entraînement) vers les bacs. Cela se produit généralement lorsque la production de liquide d’entrée (par exemple, de l’eau produite) a augmenté de manière importante avec le temps, si bien que la taille des séparateurs d’entrée de l’installation n’est  plus adaptée aux nouvelles conditions.

- Des changements de tuyauterie donnant lieu au placement accidentel de produits sous haute pression dans des réservoirs non équipés de dispositifs de contrôle de la vapeur adéquats.

- Le déplacement de volumes importants de gaz vers des réservoirs de stockage pendant des opérations de raclage.

- Un dysfonctionnement ou un réglage incorrect des régulateurs de gaz isolant et des robinets de contrôle de la vapeur, qui peuvent entraîner une consommation excessive de gaz isolant et, en conséquence, des débits accrus vers le dispositif de contrôle final (par exemple, l’évent, la torche ou le compresseur de récupération de la vapeur). Le gaz isolant est à la fois un transporteur de la vapeur des produits et un polluant potentiel (c’est-à-dire que du gaz naturel est habituellement utilisé pour isoler les bacs dans les usines de traitement du gaz).

Autres sources d’émissions fugitives

Parmi les autres sources moins courantes d’émissions fugitives issues de combustibles, on trouve la production de tourbe et les émissions liées à l’énergie géothermique. Il convient d’effectuer des vérifications afin de déterminer si ces sources additionnelles sont pertinentes et, si c’est le cas, si leurs émissions ont été répertoriées.

Toutes les catégories de sources d’émissions fugitives ont tendance à émettre des quantités importantes de CH4 et/ou de CO2, mais ne contribuent que faiblement, voire pas du tout, aux émissions de N2O. Les émissions fugitives de N2O peuvent résulter d’activités de brûlage à la torche. Certains facteurs d’émission peuvent être extraits de la littérature générale, afin d’estimer les émissions de N2O issues du brûlage à la torche, lesquelles sont généralement comparables, ou inférieures, aux valeurs publiées pour  les petits réchauffeurs et chaudières.

incertitudes

Certaines incertitudes sont associées aux estimations des émissions fugitives de méthane résultant de l’extraction du charbon et des systèmes d’exploitation de pétrole et de gaz. La nature diffuse de ces catégories de sources les rend difficiles à estimer avec précision. Ces sources, néanmoins, ne sont pertinentes et ne valent l’investissement nécessaire que pour les pays dotés d’activités de production importantes de charbon, de pétrole ou de gaz naturel.

Il est important de documenter les causes vraisemblables d’incertitudes dans les rapports d’inventaires nationaux et d’examiner les mesures prises afin de réduire ces incertitudes.

Logiciel du GIEC et tableaux de communication des données

Le GIEC fournit un logiciel destiné à aider les pays, en particulier les Parties non visées à l’Annexe I de la Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), à préparer leurs inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Les feuilles de calcul incluses dans ce logiciel utilisent, dans la plupart des cas, les méthodes par défaut (c’est-à-dire le Niveau 1) du GIEC, même si des facteurs nationaux peuvent aussi être employés.

Le logiciel peut être téléchargé sur :

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/software.htm

Matériel de référence et données internationales

En tant qu’expert en matière d’inventaires, vous devriez connaître le matériel technique suivant et vous tenir informé des développements et des mises à jour intervenant à propos des lignes directrices et des décisions pertinentes de la Conférences des Parties de la CCNUCC :

- Secrétariat de la CCNUCC, à Bonn (décisions de la Conférence des Parties, lignes directrices sur la communication des données, etc.)

<http://unfccc.int>

- Institut des stratégies environnementales mondiales (IGES), au Japon, pour la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC

<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.htm>

- IGES, pour les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques

<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/gpgaum.htm>

- IGES, pour la base de données du GIEC sur les facteurs d’émission (EFDB)

<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php>

- Agence internationale de l’Energie (AIE), pour les statistiques nationales sur l’énergie

<http://www.iea.org>

## Extraction et manutention du charbon

Des statistiques sur le charbon peuvent être obtenues pour la plupart des pays auprès de la  United States Energy Information Administration (EIA) <www.eia.doe.gov>, de la Division de statistique de l’ONU (DSNU) <http://unstats.un.org/unsd/> et de l’Agence internationale de l’Energie <www.iea.org>, ainsi qu’auprès des agences nationales respectives.

Les points suivants portent sur des questions courantes relatives aux données dont il faut être averti:

- Les valeurs concernant la production doivent être corrigées, étant donné qu’elles peuvent ne pas inclure de données sur la production nationale. Il est possible que des données sur les importations et les exportations soient disponibles pour un pays, mais que des données sur la production ne le soient pas ; l’inverse, cependant, est peu probable.

- A moins d’une mention contraire, les statistiques sur le charbon comprennent habituellement à la fois les combustibles primaires (dont l’anthracite et la lignite) et les combustibles dérivés (dont les agglomérés, le coke de four, le coke de gaz, les briquettes de lignite, le gaz de cokeries et le gaz de haut fourneau). La tourbe peut également être incluse dans cette catégorie. Ces ensembles de données statistiques résument généralement le total de la consommation de charbon, de la production, des réserves, des échanges et de la contenance thermique. Une ventilation est aussi réalisée par type de charbon (c’est-à-dire anthracite, bitumineux ou lignite). Toutefois, au plan international, aucune information n’est fournie concernant la méthode d’extraction (c’est-à-dire de surface/bande ou souterraine), ni la profondeur des mines. En l’absence de toute information concernant le type d’extraction, une première approximation prudente consiste à supposer que toute la lignite est extraite en surface et tout le charbon bitumineux et l’anthracite sont produits à partir de mines souterraines. Les émissions auront, de ce fait, tendance à être surestimées, étant donné que des quantités importantes de charbon bitumineux et des quantités moindres d’anthracite sont produites à partir d’une exploitation en surface. A travers le monde, environ 60 pour cent de l’ensemble de la production de charbon proviendrait d’une extraction de surface, bien que cela varie fortement d’une région et d’un pays à l’autre.

- Les données émanant des agences internationales de communication de données sont généralement moins actuelles que les données provenant des agences nationales et sont souvent considérées comme moins fiables ; cependant, elles sont plus faciles à obtenir et pratiques à utiliser.

- Les données communiquées par l’AIE sont en unités de mesure impériales, tandis que les autres références indiquent des unités métriques. La base calorifique (c’est-à-dire le pouvoir calorifique net ou brut, fort ou faible) peut aussi différer selon les agences de statistiques. En conséquence, il peut être nécessaire d’appliquer des facteurs de conversion avant d’utiliser ces données. Une méthode empirique générale, permettant de convertir les combustibles solides d’une valeur calorifique brute à une valeur nette, consiste à multiplier par 0,95.

- Certaines données utiles non publiées, dont la profondeur des mines, peuvent être obtenues auprès de l’AIE, sur demande spéciale.

## Systèmes d’exploitation de pétrole et de gaz naturel

En l’absence d’une méthode de Niveau 3 du GIEC bien définie pour les systèmes d’exploitation de pétrole et de gaz dans le Manuel de référence de la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC, plusieurs associations et agences industrielles différentes ont élaboré leurs propres manuels méthodologiques. Ces organismes incluent :

- L’Institut américain du pétrole (IAP) <www.api.org>

- L’Association canadienne des producteurs de pétrole (ACPP) <www.capp.ca> et l’Association canadienne du gaz (ACG) <www.cga.ca>

- Le Gas Technology Institute (GTI) <www.gastechnology.org>

Des statistiques concernant le pétrole et le gaz peuvent être obtenues pour la plupart des pays auprès de l’AIE :

<www.eia.doe.gov/neic/historic/hinternational.htm>

de la Division de statistique des Etats-Unis :

<http://unstats.un.org/unsd/methods/inter-natlinks/sd_natstat.htm>

et

<http://unstats.un.org/unsd/databases.htm>

de l’Agence internationale de l’Energie :

<www.iea.org/statist/index.htm>

Les informations additionnelles suivantes peuvent être obtenues dans le Oil and Gas Journal <www.ogjresearch.com>:

- Certaines données sur les infrastructures (nombre de puits, liste des usines à gaz, annonces relatives aux principaux projets)

- Projets liés au raffinage, aux pipelines et à la transformation du gaz à travers le monde

- Historique des projets liés au raffinage, aux pipelines et à la transformation du gaz

- Etude sur la production des champs de pétrole à travers le monde

- Etude sur le raffinage à travers le monde

- Etude sur la transformation du gaz à travers le monde

- Etude sur la récupération assistée du pétrole.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des questions spécifiques relatives aux données qu’il est utile de connaître :

- Les statistiques en matière de production de pétrole sont susceptibles d’être mal utilisées en raison de la confusion potentielle concernant la terminologie, les systèmes de classification et la base sur laquelle se fonde la communication des données. Les données sur la production communiquées par les sources internationales sont exprimées sur une base nette (c’est-à-dire après contraction, pertes et volumes réinjectés, évacués et brûlés à la torche). Les données rapportées par la DSNU et l’AIE sont exprimées en valeurs calorifiques nettes.  Toutefois, l’US EIA utilise la valeur calorifique brute. La convention relative à l’utilisation de la valeur calorifique varie donc entre les organismes chargés de la communication des données. Le pétrole brut inclut normalement tous les liquides hydrocarbures produits à partir des puits de pétrole et le condensât de concession (liquides séparateurs) récupéré dans les installations de gaz naturel. Il peut également inclure la production de pétrole brut synthétique provenant des sables bitumineux et l’exploitation de l’huile de schiste. Le total inclut le pétrole brut, les liquides issus des usines de gaz naturel, les pétroles bruts synthétiques et les gains au raffinage.

- Les données sur les infrastructures sont plus difficiles à obtenir que les statistiques sur la production et l’utilisation d’une terminologie cohérente et de définitions claires revêt une grande importance pour permettre un véritable décompte des dispositifs. Les informations concernant le nombre et le type des principales installations, les types de procédés employés dans ces installations, le nombre et le type de puits actifs, le nombre de puits forés et la longueur des pipelines, ne sont généralement disponibles qu’auprès des agences nationales, lorsqu’elles sont disponibles. Les informations relatives aux petites installations (par exemple, les dispositifs de tête de puits, les stations de raclage, les portes de champs et les stations de pompage) sont rarement disponibles, même auprès des compagnies pétrolières elles-mêmes.

Les seules données sur les infrastructures potentiellement nécessaires pour l’application des l’approche du GIEC de Niveau 1, sont le nombre des puits et la longueur des systèmes de   pipelines. Les informations concernant les installations ne sont actuellement requises que pour les méthodes de Niveau 3 du GIEC.

Conclusion

Nous espérons que le présent manuel aura su vous permettre d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour produire un excellent inventaire des émissions de gaz à effet de serre concernant la consommation de combustibles du secteur Energie.

Toute suggestion permettant d’améliorer le présent manuel est la bienvenue et peut être envoyée à : secretariat@unfccc.int

Glossaire

Les termes présentés et leurs définitions ont été adaptés d’un large éventail de sources, dont : l’Institut américain du pétrole, l’U.S. Environmental Protection Agency, l’Association canadienne du gaz, Alberta Environment, l’Alberta Energy and Utilities Board, des producteurs de pétrole et de gaz et des fabricants de matériel. Ils ont pour objectif d’aider à l’interprétation et à la compréhension générales des estimations des émissions et des données sur les activités relatives à l’industrie du pétrole et du gaz.

## Installations pétrolières et gazières

### Puits

Puits abandonné

Puits ayant été foré, abandonné, coupé et recouvert en surface.

Eruption libre

Perte de maîtrise totale du débit de fluides d’un puits dans l’atmosphère, ou du débit de fluides d’un réservoir souterrain à un autre (éruption libre souterraine). Les fluides du puits s’échappent de manière incontrôlée à l’endroit ou à proximité du puits. La maîtrise du puits ne peut être rétablie qu’en installant ou en remplaçant le dispositif destiné à fermer ou à étouffer le puits, ou encore en forant un puits d’intervention.

Puits cyclique

Puits de bitume brut nécessitant l’injection de vapeur pour produire les hydrocarbures. L’injection de vapeur et la production sont effectuées par cycles alternatifs.

Puits de reconnaissance

Puits foré au sein de la zone avérée d’un réservoir de pétrole ou de gaz, jusqu’à atteindre une formation stratigraphique connue pour être productive. Si le puits est achevé à des fins productives, il devient un puits de reconnaissance pétrolier ou gazier. Si le puits n’est pas achevé à des fins productives, il est qualifié de sondage de reconnaissance vide.

Puits de refoulement

Puits utilisé pour évacuer les fluides résiduels ou l’eau produite par la transformation ou les gisements pétrolifères, en les réinjectant dans un réservoir ou dans la nappe phréatique.

Puits sec

Puits d’exploration ou de reconnaissance considéré comme incapable de produire du pétrole ou du gaz en quantité suffisante pour justifier la réalisation d’un puits de pétrole ou de gaz.

Puits de ferme

Puits utilisé pour approvisionner une ferme en hydrocarbures ou en eau, à des fins utilitaires.

Puits éruptif

Puits capable de produire des fluides acheminés jusqu’à la surface par des mécanismes d’écoulement naturels, généralement sous l’effet de la pression du gisement.

Puits d’extraction à injection de gaz

Puits produisant des fluides dans la colonne de production/l’espace annulaire à l’aide d’injection de gaz seule ou en association avec des procédés mécaniques.

Puits industriel

Puits utilisé pour l’évacuation des résidus de transformation issus d’une raffinerie ou d’une usine chimique, ou de la saumure résultant de la préparation ou du fonctionnement d’un parc de stockage.

Puits d’injection

Puits utilisé principalement pour injecter des fluides dans un réservoir, dans le cadre d’un programme de récupération assistée, expérimental ou pilote.

Puits d’observation

Puits utilisé pour contrôler le rendement d’un réservoir de pétrole ou de gaz, d’un dépôt de sables bitumineux ou d’une nappe phréatique.

Puits en mer

Puits installé ou produisant à partir d’un point situé au large de la côte.

Puits de production

Tout puits foré dans le sol à partir duquel on extrait du pétrole brut, du condensat ou du gaz naturel de gisement.

Puits de production

Puits produisant des hydrocarbures à partir d’un réservoir ou d’un dépôt de sables bitumineux.

Puits en pompage

Puits produisant des fluides à l’aide de mécanismes d’extraction mécaniques (chevalet de pompage ou pompe de fond, par exemple).

Puits de service

Puits foré ou achevé en vue de soutenir la production dans un champ existant. Les puits de ce type sont forés à des fins spécifiques, à savoir:

- L’injection de gaz (gaz naturel, propane, butane ou gaz de combustion)

- L’injection d’eau

- L’injection de vapeur

- L’injection d’air

- L’injection d’eau salée

- L’approvisionnement en eau destinée à être injectée

- L’observation

- L’injection à des fins de combustion in situ.

Puits fermé

Puits achevé mais ne produisant pas. Un puits peut être fermé pour des essais, des réparations, dans l’attente de la construction de lignes de collecte ou de conduites d’écoulement, ou encore d’un contexte économique plus favorable.

Puits d’absorption par gravité à vapeur

Puits utilisé pour produire des huiles lourdes à l’aide d’un chauffage thermique à vapeur.

Puits de stockage

Puits utilisé pour injecter des hydrocarbures dans un réservoir ou dans un parc de stockage.

Tête de puits sous-marine

Tête de puits installée sur le fond marin et contrôlée à distance depuis une plate-forme, une installation de production flottante ou la terre ferme.

Puits suspendu

Puits dans lequel les opérations de production ou d’injection ont été interrompues pour une période de temps indéfinie.

Puits

Trou foré dans le sol dans le but (1) de trouver ou de produire du pétrole brut ou du gaz naturel; ou (2) de fournir des services liés à la production de pétrole brut ou de gaz naturel.

Tête de puits

Dispositif installé au sommet du revêtement d’un puits afin d’assurer le contrôle en surface du puits (par exemple, vidanges, valves ou blocs d’obturation de puits).

Essai de puits

Essai d’écoulement réalisé afin de déterminer la livrabilité d’un puits. Parfois, l’essai peut être réalisé dans une ligne de collecte ou dans une conduite d’écoulement, cependant, la plupart du temps, les liquides sont produits dans un bac provisoire apporté sur le site pour l’essai, la phase gazeuse étant soit évacuée soit brûlée à la torche.

Reconditionnement ou entretien des puits

Travaux effectués sur un puits après son achèvement, afin de réparer le matériel de fond ou d’augmenter le taux de production.

### Installations pétrolières

Usine centrale de transformation de pétrole

Système d’unités ou aménagement de bacs ou d’autres dispositifs de surface, sans que des puits y soient directement associés.

Unité groupée de bitume brut

Installation de production composée d’un minimum de deux puits de bitume brut/d’huiles lourdes à conduites d’écoulement, équipés de dispositifs de séparation et de mesure individuels, mais avec un regroupement en surface de tous les dispositifs.

Unité de proration de bitume brut

Installation de production composée d’un minimum de deux puits de bitume brut/d’huiles lourdes à conduites d’écoulement, équipés de dispositifs de séparation et de mesure communs. La production totale est répartie au prorata pour chaque puits sur la base d’essais des puits individuels. Les essais de production individuels peuvent être effectués sur le site central ou dans des installations satellites distantes.

Unité simple de bitume brut

Installation de production pour un puits unique d’huiles lourdes/de bitume brut ou une zone unique de puits d’huiles lourdes/de bitume brut à complétion multiple.

Unité groupée de pétrole brut

Installation de production composée d’un minimum de deux puits de pétrole à conduites d’écoulement, dotés de dispositifs de séparation et de mesure individuels, mais dont tous les dispositifs sont regroupés en surface.

Unité de proration de pétrole brut  (ou porte de champ)

Installation de production composée d’un minimum de deux puits de pétrole à conduites d’écoulement, dotés de dispositifs de séparation et de mesures individuels. La production totale est répartie au prorata pour chaque puits sur la base d’essais des puits individuels. Les essais de production individuels peuvent être effectués sur le site central ou dans des installations satellites distantes.

Unité simple de pétrole brut

Installation de production pour un puits de pétrole unique ou une zone unique de puits de pétrole à complétion multiple.

Usine de purification à façon

Système ou aménagement de bacs et d’autres dispositifs de surface recevant de l’émulsion de pétrole/d’eau exclusivement par poids-lourds, afin qu’elle soit séparée avant sa livraison sur le marché ou toute autre fin.

Pipeline à haute pression

Système de pipelines contenant des mélanges d’hydrocarbures à l’état liquide ou semi-liquide, dont la pression de vapeur dépasse les 110 kPa en valeur absolue à 38°C. Il s’agit, par exemple, d’éthane, d’éthylène, de propane, de butanes et de pentanes liquides.

Installation d’évacuation/d’injection

Installation construite et utilisée pour transférer un/des produit(s) dans un réservoir.

Unité pétrolière

Système ou aménagement de bacs ou d’autres dispositifs de surface recevant principalement du pétrole ou du bitume d’un ou de plusieurs puits, avant leur livraison sur le marché ou toute autre utilisation. Une unité pétrolière peut inclure des dispositifs pour effectuer des mesures ; séparer les courants d’entrée en phases pétrolière, gazeuse et/ou aqueuse ; trier et purifier le pétrole ;  éliminer l’eau et conserver le gaz produit. Une unité de bacs peut inclure ou non une unité de séchage du glycol et un compresseur.

Terminal maritime

Système ou aménagement de bacs ou d’autres dispositifs de surface destiné à recevoir le pétrole acheminé par les pétroliers ou à le transférer sur ces derniers.

Usine d’extraction de sables bitumineux

Installation destinée à extraire le bitume brut des sables bitumineux. L’extraction peut se faire au moyen de techniques thermique aussi bien que physique. Les techniques d’extraction physique comprennent soit  (1) le conditionnement des sables bitumineux à l’aide de broyeurs rotatifs et de bacs agitateurs, assorti d’un programme tertiaire ou de récupération, ou (2) un pipeline de bitume brut à faible température, combiné à des épaississants et à des clarificateurs.

Mine de sables bitumineux

Mine à ciel ouvert qui produit des sables bitumineux.

Terminaux de déchargement en vrac de pétrole

Toutes les installations de stockage gérées par les compagnies chargées du raffinage, des pipelines et des terminaux de déchargement en vrac qui (1) reçoivent leur principaux produits de pétroliers, de péniches ou de pipelines, ou (2) possèdent une capacité totale combinée de 8 000 m3 (50 000 barils) ou plus, quels que soient les moyens de transports utilisés pour acheminer les produits.

Raffinerie de pétrole

Installation complexe de dispositifs destinés à fabriquer des produits pétroliers finis et des matières premières pour d’autres procédés à base de pétrole brut et d’autres hydrocarbures liquides, la transformation ne se limitant pas à un mélange mécanique.

Plate-forme de production

Plate-forme à partir de laquelle des puits de reconnaissance sont forés et qui accueille toutes les usines de transformation connexes et les autres dispositifs nécessaires pour assurer l’activité productive d’un champ.

Terminal de pipelines

Système ou aménagement de bacs et d’autres dispositifs de surface destiné principalement à recevoir le pétrole des pipelines et à l’y transférer. Le terminal peut aussi comporter des installations permettant de mélanger les liquides hydrocarbures et des installations de chargement et de déchargement des camions-citernes et/ou des wagons-citernes.

Station de pompage

Système ou dispositif situé à intervalles sur un pipeline principal, afin de maintenir le débit jusqu’au point d’arrivée.

Satellite ou unité satellite

Petit ensemble de dispositifs de surface (ne comprenant pas les bacs de stockage) situé entre un certain nombre de puits et l’unité principale et destiné à séparer et à mesurer la production de chaque puits, après quoi les fluides sont recombinés et refoulés vers l’unité principale pour y être purifiés et stockés, ou livrés.

Parc de stockage

Système ou aménagement de bacs ou d’autres dispositifs de surface associé au fonctionnement d’un pipeline, pouvant inclure des dispositifs de mesure et des réchauffeurs de conduites, mais ne comprenant pas de dispositifs de séparation ni de réservoirs de stockage dans une unité.

Terminal

Usine et dispositifs destinés à transformer le pétrole brut ou le gaz naturel, afin de les débarrasser des impuretés et de l’eau.

Terminal routier

Système ou aménagement de bacs et d’autres dispositifs de surface destiné à recevoir du pétrole brut acheminé par camions-citernes, afin de le transférer dans un pipeline.

Unité de valorisation

Installation dans laquelle le bitume et les huiles lourdes sont convertis en pétrole brut synthétique (PBS), qui possède une densité et une viscosité similaires à celles du pétrole brut léger-moyen traditionnel. Les unités de valorisation ajoutent chimiquement de l’hydrogène au bitume, en retirent le carbone, ou les deux. Dans les procédés de valorisation, pratiquement tout le soufre contenu dans le bitume, soit sous forme d’élément soit en tant que constituant du coke de sables bitumineux, est retiré.

### Installations de production et de transformation de gaz

Poste de compression

Dispositif de service destiné à maintenir ou à augmenter la pression d’écoulement du gaz qui est reçu d’un puits, d’une unité ou d’un réseau collecteur, avant sa livraison sur le marché ou toute autre fin.

Poste de valve d’urgence et de sauvegarde (ESD)

Valve installée sur un pipeline, qui se ferme automatiquement lorsque la pression de la conduite descend au-dessous d’une valeur critique prédéterminée. L’objectif est de minimiser la quantité de gaz rejeté en cas de rupture de conduite. Les postes de valve ESD sont principalement utilisés sur les réseaux collecteurs de gaz sulfureux.

Déshydrateur de champ

Unité de déshydratation située en amont d’une usine de transformation de gaz ou d’une unité gazière, afin de contrôler les hydrates plutôt que d’assurer un traitement final quelconque pour satisfaire aux exigences commerciales.

Installation de champ

Installation conçue pour une ou plusieurs fonctions spécifiques limitées. Ce type d’installation transforme généralement le gaz naturel produit par plus d’une concession, dans le but d’extraire le condensat du courant de gaz naturel ; toutefois, certaines installations de champ sont conçues pour récupérer du propane, du butane, de l’essence naturelle, etc. et pour contrôler la qualité du gaz naturel qui sera commercialisé. Les installations de champ comprennent des compresseurs, des unités de déshydratation, des unités d’extraction de champ, des laveurs, des tuyaux de purge, des unités de séparation traditionnelles à un ou à plusieurs étages, des séparateurs à basse température et d’autres types de dispositifs de séparation et de récupération.

Système de collecte des gaz

Installation composée de gazoducs utilisés pour transférer les produits d’une installation à une autre. L’installation peut inclure des compresseurs et/ou des réchauffeurs de conduites.

Unité gazière

Système ou aménagement de dispositifs de surface qui reçoit principalement du gaz à partir d’un ou de plusieurs puits, avant de l’acheminer vers un réseau collecteur de gaz, vers le marché ou vers toute autre destination. Les unités gazières peuvent inclure des dispositifs de mesure et de séparation des courants d’entrée en phases gazeuses, d’hydrocarbures liquides et/ou aqueuse.

Usine à gaz

Installation de transformation de gaz dans laquelle on extrait du gaz de l’hélium, de l’éthane ou des liquides de gaz naturel (LGN) ; pour fractionner des LGN mélangés en produits de gaz naturel, ou pour une combinaison des deux. Une usine à gaz peut aussi comprendre des procédés de purification du gaz afin de valoriser la qualité du gaz destiné à être commercialisé, pour qu’il réponde aux exigences commerciales (c’est-à-dire en retirant des contaminants tels que le H2O, le H2S et le CO2, voire en ajustant le pouvoir calorifique par ajout ou enlèvement de N2). Le gaz naturel d’entrée peut avoir été transformé ou non par des séparateurs de concession et des installations de champ.

Unité gazière simple

Installation de production pour un seul puits de gaz, où la production est mesurée à la tête de puits. La production est livrée directement et n’est pas combinée à la production d’autres puits avant d’être livrée à une usine à gaz, à un réseau collecteur de gaz ou à toute autre destination.

Unité d’analyse de gaz

Installation de production permettant d’analyser la production de gaz avant de commencer une production régulière.

Séparateur de concession

Installation située en surface dans le but de séparer le gaz de tête de puits du pétrole brut et de l’eau produits, aux conditions de température et de pression du séparateur.

Plate-forme de production

Plate-forme à partir de laquelle des puits de reconnaissance sont forés et qui accueille toutes les usines de traitement connexes et les autres dispositifs nécessaires pour assurer l’activité productive d’un champ.

### Installations de transmission de gaz

Poste de sectionnement

Robinet de sectionnement utilisé pour isoler un segment du pipeline principal à des fins de raccordement ou d’entretien. Sur les systèmes de transmission de gaz, les robinets de sectionnement sont généralement placés à des intervalles de 25 à 80 km le long de chaque conduite, en vue de limiter la quantité de tuyauterie qui pourrait avoir besoin d’être dépressurisée pour des raccordements et des opérations d’entretien, et afin de réduire la quantité de gaz risquant d’être perdue en cas de rupture de la conduite.

Poste de relance

Installation dans laquelle la pression du gaz est accrue afin de palier les pertes par frottement à travers un pipeline. Ces applications font généralement appel à des compresseurs centrifuges ou à flux axial. Un poste comprend habituellement plusieurs unités en série ou en parallèle, ainsi que les tuyaux d’aspiration et de décharge nécessaires. De nombreux postes de relance possèdent également des refroidisseurs de décharge destinés à réduire la viscosité du gaz comprimé et, ainsi, à augmenter le rendement de la transmission de gaz.

Poste compteur frontalier

Poste compteur où s’effectue le transfert de garde du gaz d’un système de transmission à un autre, au point de frontière entre deux provinces ou deux pays. Ces postes sont généralement plus grands que les postes compteurs ordinaires. Habituellement, ils possèdent entre 10 et 20 séquences de compteurs à large diamètre (conduites de diamètre nominal –DN- de 16 à 20) et pas de régulateur de pression.

Poste de compression

Installation dans laquelle la pression du gaz est augmentée afin de permettre au gaz d’entrer dans un système de pipelines à haute pression (c’est-à-dire un service de charge plutôt que de relance). Des unités de compresseurs centrifuges aussi bien qu’à pistons peuvent être utilisées dans ces applications. Néanmoins, l’utilisation de compresseurs à pistons est la plus répandue. Un poste comprend généralement plusieurs unités en série ou en parallèle, ainsi que les tuyaux d’aspiration et de décharge nécessaires. De nombreux compresseurs possèdent également des refroidisseurs de décharge destinés à réduire la viscosité du gaz comprimé et, ainsi, à augmenter le rendement de la transmission de gaz.

Poste de valve de contrôle

Valve modulante qui contrôle soit le débit, soit la pression, à travers le pipeline. Dans le deuxième cas, cette installation est souvent qualifiée de poste de régulation. Généralement, le gaz à haute pression du pipeline est utilisé comme source d’approvisionnement pour alimenter l’actionneur de la valve.

Poste compteur de réception

Poste compteur destiné à mesurer la quantité de gaz qui est fournie par une source donnée (par exemple, une usine de traitement de gaz ou une installation gazière) à un système de transmission de gaz.

Poste compteur de vente

Poste compteur destiné à mesurer la quantité de gaz prélevée d’un système de transmission de gaz par un client (par exemple, un système de distribution de gaz, une exploitation agricole ou un utilisateur final industriel). Il peut inclure un dispositif de régulation de la pression.

Stockage

La plupart des systèmes de transmission sont dotés de parcs ou d’aires de stockage afin d’équilibrer les variations de charges quotidiennes et saisonnières, ce qui leur permet, en conséquence, de fonctionner la plupart du temps à pleine capacité.

Installation d’extraction secondaire

Installation de traitement de gaz située sur ou à proximité d’une conduite de transmission de gaz, qui retire les liquides de gaz naturel du gaz et renvoie le gaz résiduaire à la conduite.

Robinet de transmission agricole

Vente directe de gaz à partir d’un pipeline de transmission à un client individuel, généralement dans les zones rurales où il n’y a pas d’accès à un système de distribution de gaz. Ces installations ne comportent souvent qu’un dispositif de régulation de la pression (le gaz peut être fourni gratuitement, pour cause de servitude, ou le compteur est situé près de la résidence et fait partie de l’installation du compteur du client).

Pipeline de transmission

Pipeline utilisé pour le transport de gaz naturel transformé et rendu inodore, à destination du marché (c’est-à-dire vers les systèmes de distribution de gaz et les principaux clients industriels). La plupart des pipelines de transmission sont également dotés de robinets agricoles qui alimentent en gaz les exploitants agricoles le long du pipeline, dans des zones où aucun service n’est assuré à partir des systèmes de distribution.

Les pipelines sont généralement faits d’acier, bien qu’on emploie également de l’aluminium pour certaines applications à basse pression (habituellement jusqu’à 3 450 kPa, ou 500 psig). La taille des tuyaux varie entre 60,3 mm et 1 219,2 mm DE (de 2 à 48 DN), les tailles intermédiaires étant les plus courantes. La pression d’exploitation s’échelonne généralement entre 1 380 et plus de 6 900 kPag (de 200 à 1 000+ psig).

Postes de transmission

Postes associés aux pipelines de transmission qui transportent du gaz rendu inodore. Ils mesurent et/ou régulent la pression du gaz. Ils comportent des postes de réception/vente, des postes compteurs frontaliers et des robinets de transmission agricoles.

### Installations de distribution de gaz

Pipelines en fonte

Pipelines réalisés en fonte.

Installation de compteur commercial

Dispositifs de mesure des comptes des clients pour la vente de gaz à des clients commerciaux. Ils incluent à la fois la régulation et la mesure de la pression. Le régulateur réduit la pression à partir de la pression de distribution jusqu’à 1,7 kPag (0,25 psig), voire souvent une pression plus élevée, n’excédant généralement pas 140 kPag (20 psig).

Conduites de service en cuivre

Conduites de service faites de tubes de cuivre. Depuis les années 1960, on n’utilise généralement plus ces derniers pour les nouvelles constructions.

Poste frontière

Dispositif de distribution situé à proximité d’une installation de transmission, où le gaz est rendu odorant et s’écoule à travers un système de séparation afin d’être distribué à différents secteurs ou zones. Le gaz d’entrée est souvent mesuré, chauffé et sa pression est réduite. Ces postes sont dotés de plusieurs séquences de mesurage et de régulation de la pression.

Robinet de distribution agricole

Petit poste de régulation de la pression situé en zone rurale ou semi-rurale, sur des pipelines à haute pression transportant du gaz odorant. Il ne régule généralement la pression qu’à concurrence de la pression de distribution et est rarement équipé d’un dispositif de mesure.

Canalisations de distribution

Les canalisations de distribution fournissent du gaz odorant aux clients. Leur taille varie entre 26,7 mm DE (¾ DN), pour la distribution rurale, et 609,6 mm DE (24 DN), les plus courantes se situant entre 60,3 et 219,1 mm DE (entre 2 et 8 DN). Les systèmes construits en tuyaux de plastique (principalement du polyéthylène, mais aussi du polychlorure de vinyle, PVC, ou d’autres matières plastiques) fonctionnent généralement jusqu’à des pressions de 690 kPag (100 psig), bien que certaines résines de polyéthylène permettent un fonctionnement à des pressions légèrement supérieures à  700 kPag (100 psig). Les pipelines d’acier à haute pression (avec ou sans protection cathodique) transportant du gaz odorant sont considérés comme des canalisations de distribution. Il existe aussi quelques systèmes plus anciens en fonte.

Postes de distribution

Postes associés aux canalisations de distribution, qui transportent du gaz naturel odorant. De par leur fonction, ils incluent des postes frontières, des poste de régulation locaux, des robinets de distribution agricoles et des installations de compteurs industriels.

Postes de régulation locaux

Installation de régulation secondaire, située en aval d’un poste frontière sur un système de distribution de gaz, où la pression du gaz est encore réduite (généralement jusqu’à environ 400 kPag [60 psig], mais parfois jusqu’à seulement 1 200 kPag [175 psig], en fonction de la compagnie).

Installation de compteur industriel

Dispositif de mesure qui transfère le gaz depuis le système de distribution jusqu’à un important client industriel. En général, le gaz est fourni à une pression intermédiaire ou haute(de 400 à 3 000 kPag [entre 60 et 435 psig] ou plus) ; il est mesuré et sa pression est régulée.

Dispositifs de pipelines divers

Composants des dispositifs souterrains ou exposés (par exemple, des valves d’isolation/de sectionnement, des limiteurs de pression, des connecteurs, etc.) utilisés sur un pipeline, mais pas au niveau d’un poste de distribution. Les composants enterrés sont considérés comme faisant partie de la tuyauterie.

Pipelines en plastique

Pipelines faits de différents types de plastiques, dont le polyéthylène, le PVC, l’acrylonitrilebutadiènestyrène (ABS), etc.

Pipelines en acier protégés

Pipelines en acier avec protection cathodique.

Installation de compteur résidentiel

Installation de compteur client pour la vente de gaz à des clients résidentiels. Elle comprend à la fois des dispositifs de mesure et de régulation de la pression. Le régulateur ramène généralement la pression de distribution à 1,7 kPag (0,25 psig).

Conduite de service

Pipeline généralement court, de diamètre étroit, qui achemine du gaz depuis une canalisation de distribution ou un pipeline de transmission, jusqu’au client. Ces conduites sont habituellement faites de tuyaux ou de tubes d’acier (avec protection cathodique ou non) ou de plastique (en général du polyéthylène, mais parfois du PVC ou une autre matière plastique), bien que des tubes de cuivre aient quelquefois été aussi utilisés dans le passé.

Leur taille varie entre 21,3 et 60,3 mm DE (de 0,5 à 2,0 DN), certains clients commerciaux ou industriels disposant de conduites de service d’un diamètre nettement plus important.

Les conduites de service raccordées à des conduites de transmission peuvent fonctionner à des pressions excédant la pression de distribution. On les appelle des « conduites de service à haute pression » et elles nécessitent une double régulation à l’installation de compteur du client. En général, elles fonctionnent à des pressions supérieures à 860 kPag (125 psig).

Pipelines d’acier non protégés

Pipelines d’acier sans protection cathodique.

## Terminologie statistique du pétrole et du gaz

Abandon

Démantèlement permanent d’une installation de sorte qu’elle est rendue incapable de remplir sa fonction originale. Cela consiste notamment à laisser les structures de fond ou souterraines dans un état sûr et stable permanent ; à retirer les dispositifs et structures connexes ; à enlever tous les liquides produits et à retirer et évacuer de manière appropriée le béton de charpente.

Gaz acide

Gaz contenant de l’hydrogène sulfuré, des composés sulfurés réduits totalement et/ou du dioxyde de carbone qui est séparé lors de la transformation de gaz dissous ou de gaz non-associé.

Densité API

Masse par unité de volume des liquides hydrocarbures, mesurée selon un système recommandé par l’Institut américain du pétrole (IAP). L’échelle de mesure est calibrée en termes de degrés api. La densité api constitue la norme industrielle pour exprimer la densité spécifique des variétés de pétrole brut. Une forte densité api signifie une gravité spécifique moins élevée et des variétés de pétrole plus légères.

Gaz associé

Gaz produit à partir d’un gisement de pétrole ou de bitume. Cela peut s’appliquer à des gaz produits à partir d’une calotte de gaz ou en conjonction avec du pétrole ou du bitume.

Huile noire

Liquide hydrocarbure (pétrole) dont la proportion initiale de production gaz-huile (GOR) est inférieure à 0,31 mètres cubes par litre et dont la densité api est inférieure à 40 degrés.

Gaz de tête de puits

Du gaz dissous et du gaz associé peuvent être produits simultanément à partir du même puits. Dans de tels cas, il est impossible de mesurer séparément la production de gaz dissous et celle de gaz associé, si bien que la production est répertoriée sous l’appellation de gaz de tête de puits. Il arrive qu’on emploie simplement le terme de gaz associé ou de gaz dissous.

Coke

Résidu solide à forte teneur en carbone issu d’une raffinerie de pétrole ou d’un procédé de valorisation, qui peut être utilisé en tant que combustible de chaudière pour produire de la vapeur ou de l’énergie électrique.

Gaz naturel comprimé (GNC)

Gaz naturel comprimé dans des cylindres à haute pression et servant de carburant aux véhicules automobiles ou aux poids-lourds. Il est distribué dans des stations spécialisées en GNC.

Condensat

Liquide hydrocarbure séparé du gaz naturel, qui se condense sous l’effet des changements de température, de pression ou des deux et reste liquide dans les conditions normales.

Point de transfert de garde

Transfert de liquides hydrocarbures ou de gaz naturel après transformation et/ou traitement au cours des opérations de production, ou à partir de réservoirs de stockage, d’installations de transfert automatique ou d’autres dispositifs de ce type, y compris des rampes de chargement des produits, à destination des pipelines ou de tout autre mode de transport.

Bitume brut

Mélange visqueux se formant naturellement et composé d’hydrocarbures plus lourds que le pentane et d’autres contaminants, tels que des composés sulfurés, et qui, à l’état naturel, ne coule pas.

Pétrole brut

Mélange d’hydrocarbures existant en phase liquide dans des gisements naturels souterrains et qui demeure liquide à la pression atmosphérique, après être passé à travers les installations de séparation en surface.

Pétrole brut, pertes

Volume de pétrole brut (y compris les condensats de concession) répertorié par les raffineries de pétrole, les détenteurs de pipelines et de concessions, comme étant perdu ou non comptabilisé dans leur fonctionnement. Ces pertes ne sont pas liées aux procédés (par opposition aux pertes résultant de déversements, de contamination, d’incendies, etc.), contrairement aux pertes ou aux gains de raffinage.

Pétrole brut, entrée en raffinerie

Ensemble des entrées totales de pétrole brut (domestique et étranger), incluant le condensat de concession, dans les unités de distillation de pétrole brut, ajoutées aux entrées de pétrole brut dans les autres unités de transformation des raffineries (cokers, etc.).

Les entrées totales en raffinerie signifient la somme (1) de toutes les variétés de pétrole brut (dont la gamme des pentanes plus) ; (2) des produits provenant des usines de transformation de gaz naturel (dont les condensats d’usine); (3) des huiles brutes redistillées pendant cette période, moins les huiles brutes produites; (4) des autres hydrocarbures, tels que l’huile de schiste, la gilsonite et le pétrole extrait des sables bitumineux ; (5) du gaz naturel reçu pour être reformé en hydrogène, mais non du gaz naturel utilisé en tant que combustible de raffinerie; (7) de l’hydrogène; (8) de l’alcool; et (9) de tous les autres hydrocarbures ou liquides transformés ou mélangés par des procédés mécaniques dans une raffinerie.

Pétrole brut, réception en raffinerie

Réception du pétrole brut domestique et étranger (dont le condensat de concession) dans une raffinerie, pour inclure tous les volumes en transit, excepté ceux en transit par pipeline. Le pétrole brut étranger n’est comptabilisé qu’après son dédouanement. Le pétrole brut d’origine étrangère en transit ou retenu sous douane n’est pas comptabilisé.

Diluants

Liquides pétroliers légers utilisés pour diluer le bitume et les huiles lourdes, afin de leur permettre de couler à travers les pipelines.

Gaz dissous

Gaz naturel se trouvant en solution avec du pétrole brut dans un réservoir, dans les conditions du réservoir.

Gaz naturel sec

Gaz de gisement ne nécessitant aucune transformation pour satisfaire aux exigences commerciales relatives au point de rosée des hydrocarbures.

Emulsion

Combinaison de deux liquides non miscibles, ou de liquides qui ne se mélangent pas dans les conditions normales.

Pertes d’extraction (ou contraction)

Réduction du volume du gaz naturel résultant de l’enlèvement des constituants liquides du gaz naturel à l’usine de transformation.

Champ

Zone comprenant un ou plusieurs gisements regroupés à l’endroit, ou dépendant de la même caractéristique structurelle géologique et/ou condition stratigraphique. Un champ peut contenir un ou plusieurs gisements séparés verticalement par la présence de strates imperméables ou latéralement par des barrières géologiques locales, ou les deux.

Gaz naturel de gisement

Gaz naturel extrait d’un puits de production avant de subir la première phase de transformation, telle que la déshydratation.

Conservation du gaz

Production bénéficiaire de gaz associé acheminée d’une installation pétrolière à un réseau collecteur, un système d’injection ou d’utilisation, plutôt que d’être éliminée de manière permanente (par exemple, par évacuation ou brûlage à la torche).

Recyclage du gaz

Procédé de récupération pétrolier par lequel le gaz produit et le condensat sont récupérés et réinjectés dans le réservoir, afin d’augmenter la pression et d’accroître la production de liquides de gaz naturel.

Injection de gaz

Technique de récupération améliorée par laquelle le gaz naturel est comprimé dans un réservoir productif par un puits d’injection, afin de faire migrer le pétrole jusqu’au trou de sonde et à la surface.

Proportion gaz-huile

Nombre de mètres cubes standard de gaz produit par litre de pétrole brut ou d’autre liquide hydrocarbure.

Huiles lourdes

Catégorie de pétrole brut caractérisée par une viscosité relativement élevée, une proportion carbone-hydrogène plus forte, une proportion importante de bitume et des densités spécifiques (masses) plus fortes. Les huiles lourdes ont généralement une densité api d’environ 28° ou moins, sont difficiles à extraire avec les techniques traditionnelles et ont un coût de raffinage élevé.

Hydrocarbure à forte tension de vapeur

Tout hydrocarbure et mélange d’hydrocarbures stabilisé dont la tension de vapeur mesurée selon Reid dépasse 14 kPa.

Gaz naturel liquéfié (GNL)

Gaz naturel ayant été réfrigéré à –160º C afin de le condenser sous forme de liquide. Le procédé de liquéfaction enlève la plupart de la vapeur d’eau, du butane, du propane et des autres gaz traces habituellement contenus dans le gaz naturel ordinaire. Le GNL est généralement du méthane pur à plus de 98%.

Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Mélange de gaz naturel composé principalement d’éthane, de propane et de butanes, avec de faibles quantités de pentanes plus (C5+) sous quelque combinaison que ce soit. Le fluide est généralement gazeux dans les conditions atmosphériques, mais devient liquide sous pression.

Teneur en méthane du gaz naturel

Volume de méthane contenu dans un volume d’unité de gaz naturel à 15° C et 101, 325 kPa.

Dégagement gazeux

Emissions de vapeur ou de gaz rejetées par un procédé ou un dispositif.

Pétrole

Qualifie le pétrole brut, que ce soit avant ou après qu’il ait fait l’objet d’un raffinage ou d’une transformation, tout hydrocarbure récupéré à partir de pétrole brut, de sables bitumineux, de gaz naturel ou de charbon, afin d’être transmis à l’état liquide, et le gaz naturel liquéfié, ainsi que toute autre substance associée à ce pétrole brut, à cet hydrocarbure ou à ce gaz naturel liquéfié.

Sables bitumineux

Sables et autres matériaux rocheux contenant du bitume brut.

Gaz naturel

Mélange se formant naturellement à partir de composés d’hydrocarbures et de non-hydrocarbures existant en phase gazeuse ou en solution avec des liquides hydrocarbures, au sein de formations géologiques sous la surface de la terre. Le principal constituant d’hydrocarbure est le méthane.

Liquides de gaz naturel (LGN)

Hydrocarbures liquides, tels que l’éthane, le propane, le butane, le pentane, la gasoline naturelle et le condensat, qui sont extraits du gaz naturel de champ.

Gaz non-associé

Gaz produit à partir d’un gisement de gaz (par exemple, gaz qui n’est pas associé à des réservoirs ou à la production de pétrole ou de bitume).

Offshore

Zone géographique située en mer, au large du littoral. En général, le terme de “littoral” se réfère à la ligne des basses eaux ordinaires, le long de la portion de la côte qui se trouve en contact direct avec la pleine mer, ou la ligne marquant la limite côté mer des eaux continentales.

Opérateur

Compagnie nommée par la partie prenante d’une entreprise afin d’assumer la responsabilité principale des activités et du fonctionnement quotidiens d’une installation ou d’une activité spécifique.

Distillats de tête

Gaz ou vapeur ayant été séparé ou généré à partir d’un courant d’entrée dans une cuve et qui est rejeté depuis le sommet de cette cuve.

Pétrole

Autre nom du pétrole brut.

Pentanes plus

Mélange d’hydrocarbures, principalement de pentanes et d’huiles plus lourdes, extrait du gaz naturel. Cette catégorie inclut la gasoline naturelle, l’isopentane et le condensat industriel.

Raclage

Opération constistant à insérer un racleur à l’intérieur d’un pipeline au moyen d’un lanceur de racleur, en le laissant descendre le long du pipeline en même temps que le débit de fluide, pour le récupérer à l’aide du récepteur de racleur.

Rupture de pipeline

Rupture survenant à un endroit quelconque d’un pipeline.

Combustible de pipeline

Gaz naturel consommé lors du fonctionnement d’un pipeline de gaz naturel, principalement dans les compresseurs.

Condensat industriel

L’un des produits provenant des usines de gaz naturel, principalement des pentanes et des huiles plus lourdes, récupérés et séparés sous forme de liquides au niveau des séparateurs de gaz d’entrée ou des laveurs dans les usines de transformation ou les installations de champ.

Gisement

Synonyme de réservoir. Toutefois, dans certains cas, un gisement peut comporter plus d’un réservoir.

Eau produite

Eau extraite de la terre à partir d’un puits de production de pétrole ou de gaz naturel, ou séparée du pétrole brut, du condensat ou du gaz naturel après extraction.

Réservoir

Formation souterraine poreuse et perméable contenant une accumulation naturelle individuelle et distincte d’hydrocarbures exploitables (pétrole et/ou gaz) qui est confinée par des barrières imperméables d’eau ou de roche et se caractérise par un système unique de pression naturelle. Dans la plupart des cas, les réservoirs sont classés en tant que réservoirs de pétrole ou réservoirs de gaz par un organisme de contrôle. En l’absence d’un tel organisme, la classification repose sur l’occurence naturelle des hydrocarbures dans le réservoir telle qu’elle est déterminée par l’opérateur.

Produits raffinés

Production transformée et commercialisable d’une raffinerie de pétrole. Il peut s’agir, par exemple, de naphtha, d’essence, de kérosène, de mazout domestique, d’huiles à base de lubrifiants et d’asphalt.

Production de raffinerie

Quantité totale de produits pétroliers générée à partir des intrants d’une raffinerie pour une période donnée, incluant les produits générés et consommés par la raffinerie. Ce chiffre inclut (1) les ventes ou les transferts de tous les produits finis, dont l’utilisation au sein de la raffinerie à des fins autres que de combustibles, (2) l’ensemble de la consommation interne de produits finis ou non finis à des fins de combustibles, (3) plus/moins toute addition/soustraction à l’inventaire des stocks finis. Les additifs non pétroliers sont exclus.

Gain au raffinage

Quantité volumétrique par laquelle une production totale est supérieure aux intrants pour une période de temps donnée. Cette différence résulte de la transformation de pétrole brut en produits qui, au total, ont une densité spécifique inférieure à celle du pétrole brut transformé. Par conséquent, en termes de volume, la production totale des produits est supérieure aux intrants.

Perte au raffinage

Quantité volumétrique par laquelle une production totale est inférieure aux intrants pour une période de temps donnée. Cette différence résulte de la transformation de pétrole brut en produits qui, au total, ont une densité spécifique supérieure à celle du pétrole brut transformé. Par conséquent, en termes de volume, la production totale est inférieure aux intrants. Les pertes physiques sont également prises en compte (par exemple, les pertes dues au brûlage à la torche, les rejets dans l’atmosphère, etc.).

Gaz résiduaire

Gaz naturel dont on a extrait, dans une usine de traitement de gaz, des produits d’usine à gaz (liquides de gaz naturel) et, dans certains cas, des produits non hydrocarbures.

Huile de schiste

Huile produite à partir d’huile de schiste, roche sédimentaire feuilletée contenant un hydrocarbure solide et cireux appelé kérogène, lequel est mélangé à la structure rocheuse. L’huile de schiste est la substance hydrocarbure produite à partir de la décomposition du kérogène, lorsque l’huile de schiste est chauffée en milieu anaérobie. L’huile de schiste brute ressemble à du pétrole brut lourd, visqueux, à faible teneur en soufre et à forte teneur en azote, mais, une fois valorisée, elle peut donner un brut non sulfureux de bonne qualité.

Gaz dissous

Gaz qui se trouve sous forme de solution avec le pétrole ou le bitume produit.

Huile acide

Pétrole brut contenant du soufre libre, du sulfure d’hydrogène ou d’autres composés de soufre.

Gaz acide

Gaz naturel brut qui contient des quantités suffisantes de sulfure d’hydrogène, de dioxyde de carbone et d’autres composés à base de sulfure pour présenter un danger en termes de santé publique en cas de rejet, ou des odeurs hors concession inacceptables en cas d’évacuation dans l’atmosphère.

Conditions normales

La plupart des fabricants d’équipements rapportent les données concernant le débit, la concentration et le rendement des dispositifs aux conditions normales ISO, à savoir 15( C,  101,325 kPa, le niveau de la mer et 0,0% d’humidité relative.

Vapeurs des réservoirs de stockage

Faible volume de gaz dissous présent dans les réservoirs de stockage de pétrole et susceptible d’être rejeté de ces bacs.

Suspension

Cessation des activités normales de production, de fonctionnement ou d’injection d’une installation.

Gaz non corrosif

Gaz naturel brut contenant une concentration relativement faible de composants sulfurés, tels que le sulfure d’hydrogène.

Brut synthétique

Mélange d’hydrocarbures, similaire au pétrole brut, dérivé de la valorisation de bitume issu de sables bitumineux.

Pétrole extrait de sables asphaltiques (ou bitume brut)

Mélanges d’hydrocarbures liquides entièrement dérivés de sables imprégnés de bitume (ou sables bitumineux) qui nécessitent une nouvelle transformation autre qu’un mélange mécanique pour devenir des produits pétroliers finis.

Ensemble des stocks de pétrole

Volume du pétrole brut (incluant le condensat de concession), des liquides d’usines à gaz naturel  et des produits pétroliers détenus par les producteurs de pétrole, les entreposeurs de pétrole brut, les compagnies assurant le transport du pétrole brut par la voie des eaux, les compagnies responsables des pipelines de pétrole brut, les sociétés de raffinage, les entreprises de produits pour pipelines et les compagnies responsables des installations de déchargement en vrac. Sont inclus le pétrole domestique et le pétrole étranger dédouané destinés à la consommation intérieure (c’est-à-dire que le pétrole étranger en transit vers le pays de destination et le pétrole étranger entreposé en douane, y compris le pétrole se trouvant en zone franche, sont exclus de ces statistiques sur les stocks). Tous les stocks sont répertoriés sur une base de garde, quel que soit le propriétaire du pétrole.

Gaz naturel humide

Gaz de gisement devant être transformé afin d’en extraire les liquides de gaz naturel, de manière à répondre aux exigences commerciales relatives au point de rosée des hydrocarbures.

## Terminologie relative aux dispositifs

Equipement auxiliaire

Tout équipement parmi les suivants: pompes, limiteurs de pression, systèmes de connection d’échantillonneurs, valves ou conduites à extrémité ouverte, valves, brides ou autres connecteurs.

Séparateur API

Séparateur huile-eau fonctionnant par gravité, tel que ceux décrits dans la publication  No.421de l’Institut américain du pétrole. Ces séparateurs sont utilisés pour le traitement primaire de l’eau huileuse rejetée par les systèmes d’égouts industriels. Généralement, le séparateur comprend un ou plusieures canaux en parallèle. Chaque canal est équipé d’un écrémeur d’huile et d’un système d’enlèvement des boues.

Chaudière

Système fermé utilisant la combustion à flamme contrôlée et dont le premier objectif est de récupérer et d’exporter de l’énergie thermique sous forme de vapeur ou d’eau chaude.

Dispositifs d’étanchéité pour compresseurs centrifuges

Les compresseurs centrifuges nécessitent généralement des joints de bout d’arbre entre le compresseur et les corps de palier. On utilise soit des joints de recouvrement mécaniques lubrifiés, soit des joints d’arbre à bague de lubrification, soit des joints d’arbre à gaz sec. Le volume de fuite pour un joint donné aura tendance à augmenter avec l’usure entre le joint et l’arbre du compresseur, la pression de fonctionnement et la vitesse de rotation de l’arbre.

Système à évent fermé

Système qui n’est pas ouvert sur l’atmosphère et qui se compose de tuyauterie, de canalisations, de connections et, le cas échéant, de dispositifs d’entraînement du débit qui transportent le gaz ou la vapeur d’un point d’émission vers un ou plusieurs dispositifs de contrôle.

Dispositif de combustion

Dispositif individuel, tel qu’une torche, un incinérateur, une chaudière ou un appareil de production de chaleur industrielle, utilisé pour la combustion d’émissions organiques.

Connecteurs

Toute connection à bride ou à vis, ou assemblage mécanique, à l’exception de toutes les connections soudées ou reprises à l’envers. A condition d’être installé et entretenu correctement, un connecteur peut assurer une étanchéité quasiment parfaite pendant de longues périodes. Néanmoins, de nombreux facteurs peuvent entraîner des problèmes de fuites. Parmi les causes les plus fréquentes, on trouve les vibrations, la dilatation et les cycles thermiques, des surfaces de contact abîmées ou sales, des produits d’étanchéité inadaptés, un serrage insuffisant, une erreur d’alignement et des dommages causés par une intervention extérieure.

Dispositif de contrôle

Tout dispositif utilisé pour récupérer ou oxyder du gaz naturel résiduaire ou des vapeurs de COV (composés organiques volatiles). De tels dispositifs incluent, entre autres : des absorbeurs, des absorbeurs de carbone, des condensateurs, des incinérateurs, des torches, des chaudières et des appareils de production de chaleur industrielle.

Couvercle

Dispositif placé au sommet ou au-dessus d’un matériel, de telle sorte que la surface entière du matériel est close et étanche. Un couvercle peut être doté d’ouvertures, telles que des valves d’accès, des fenêtres pour prise d’échantillons et des puits de jauge, si ces ouvertures sont nécessaires pour le fonctionnement, l’inspection, l’entretien ou la réparation de l’unité sur laquelle le couvercle est installé, et à condition que chaque ouverture soit fermée et étanche lorsqu’elle n’est pas utilisée. En outre, un couvercle peut comporter un ou plusieurs dispositifs de sécurité. Parmi les exemples de couvercle, on peut citer, entre autres, les toits fixes installés sur des bacs, les toits flottants externes installés sur des bacs et les couvercles installés sur des fûts ou sur d’autres conteneurs.

Séparateur de flottation à l’air dissous (FAD)

Séparateur huile-eau fonctionnant par gravité, équipé d’une méthode d’introduction d’air comprimé à la base du séparateur, près de l’entrée, afin d’aider la flottation de l’huile et des particules solides suspendues (c’est-à-dire en épaississant la flottation à l’air dissous). Un séparateur FAD est généralement utilisé en conjonction avec un séparateur api. Le séparateur api retire les produits hydrocarbures libres bruts qui flottent facilement, tandis que le séparateur FAD sert à polir l’effluent du séparateur api.

Déshydrateur – voir unité de traitement thermique.

Systèmes de torches et d’évents

L’évacuation et le brûlage à la torche sont des méthodes courantes d’élimination des volumes de gaz résiduaires dans les installations pétrolières et gazières. Les empilements sont conçus pour assurer une dispersion atmosphérique sans danger de l’effluent. Les torches sont normalement utilisées lorsque le gaz résiduaire contient des composants odorants ou toxiques (par exemple, du sulfure d’hydrogène). Autrement, le gaz est généralement évacué dans l’air. Habituellement, des systèmes distincts torche/évent sont utilisés pour les courants de gaz résiduaires à haute et à basse pression.

Unité de traitement thermique

Cuve qui chauffe une émulsion et retire l’eau et le gaz de l’huile afin de lui donner une qualité acceptable permettant son acheminement par pipeline ou par d’autres moyens de transport. Une unité de traitement thermique est la combinaison d’un appareil de chauffage, d’un dispositif défonçable de libération de l’eau et d’un séparateur huile-gaz.

Incinérateur

Dispositif de combustion clos utilisé pour détruire les composés organiques. Un combustible auxiliaire peut être utilisé pour chauffer le gaz résiduaire jusqu’à des températures de combustion. Il n’y a pas de section physique de récupération d’énergie au sein de l’une des unités fabriquées ou assemblées avec la section de combustion ; au contraire, la section de récupération d’énergie est une section distincte suivant la section de combustion et les deux sont reliées par des conduites transportant les gaz brûlés. La limitation de la section de récupération d’énergie ci-dessus ne s’applique pas à une section de récupération d’énergie utilisée uniquement pour préchauffer le courant d’évent ou l’air de combustion arrivant.

Réchauffeur de conduite

Réchauffeur à mise à feu indirecte utilisé pour chauffer le fluide dans un pipeline jusqu’à ce qu’il atteigne des températures supérieures à la formation d’hydrate ou au gel.

Réchauffeur à mise à feu directe

Les gaz de combustion occupent la plupart du volume du réchauffeur et chauffent le courant de procédé contenu dans des tuyaux disposés devant des murs réfractaires (section radiante) et regroupés dans la partie supérieure (section convective). Les réchauffeurs convectifs constituent une application spécifique comprenant seulement une section convective.

Torche

Flamme nue utilisée pour l’évacuation de routine ou d’urgence de gaz résiduaires. Il existe plusieurs variétés de torches, dont: les fosses de brûlage, les fûts de torches, les chambres de combustion closes et les chambres de combustion protégées.

Toit fixe

Couvercle monté sur une cuve de stockage et qui ne bouge pas avec les fluctuations du niveau du liquide.

Indicateur de débit

Dispositif indiquant la présence ou non d’un débit de gaz dans une conduite, ou si la position de la valve permettrait la présence d’un débit gazeux dans une conduite.

Chaudières à tubes de fumée

Les gaz de combustion sont contenus dans un tube de fumée entouré d’un liquide qui remplit le corps de la chaudière. Ce liquide peut être soit le courant de procédé, soit une source de chaleur qui entoure l’ensemble de serpentins contenant le courant de procédé. Les applications courantes comprennent les chaudières à mise à feu indirecte, au bain-marie (réchauffeurs de conduites) et les rebouilleurs de glycol.

Séparateur gaz-condensat-glycol (GCG)

Séparateur en deux ou trois phases à travers lequel on fait passer le courant de glycol “riche” d’une unité de déshydratation de glycol, afin de retirer le gaz et le liquide hydrocarbure entraînés. Le séparateur CGC est couramment appelé séparateur à détente ou réservoir de détente.

Déshydrateur de glycol

Dispositif dans lequel du glycol liquide, par exemple du glycol éthylène, du glycol diéthylène ou de l’absorbant de glycol triéthylène, établit un contact direct avec un courant de gaz naturel et absorbe l’eau dans une tour de contact ou colonne d’absorption (absorbeur). Le glycol établit un contact et absorbe la vapeur d’eau et les constituants des courants d’autres gaz issus du gaz naturel et devient du glycol « riche ». Ce glycol est ensuite régénéré dans le rebouilleur de déshydratation de glycol. Puis, le glycol « régénéré » est recyclé.

Event de rebouilleur de déshydrateur de glycol

Event par lequel passe l’échappement du rebouilleur d’une unité de déshydratation de glycol, depuis le rebouilleur jusqu’à l’atmosphère ou jusqu’à un dispositif de contrôle.

Compresseur intégral

Compresseur à piston partageant un vilebrequin et un carter de moteur avec le moteur entraînant le compresseur.

Valves et conduites ouvertes

Toute valve capable de rejeter des fluides de procédé directement dans l’atmosphère en cas de fuite au-delà du siège. La fuite peut résulter d’une mauvaise assise provoquée par une obstruction ou une accumulation de boue, ou par un siège usé ou abîmé. On qualifie de conduite ouverte tout segment de tuyau pouvant être attaché à une valve de ce type et dont l’autre extrémité s’ouvre sur l’atmosphère.

Les valves et les conduites ouvertes sont rarement conçues pour des systèmes de procédé. Toutefois, leur nombre réel peut s’avérer relativement important sur certains sites, en raison de mauvaises pratiques de fonctionnement et de diverses modifications de procédé pouvant se produire au fil du temps.

Quelques exemples courants de cas dans lesquels ce type de source peut être observé sont énumérés ci-dessous :

- Laveur, unité de compresseur, poste et robinets d’extraction sur la conduite principale ;

- Valve d’approvisionnement en gaz pour commande de démarrage actionnée au gaz (c’est-à-dire où le gaz naturel constitue la source d’approvisionnement) ;

- Robinet-valve de sectionnement d’un instrument, duquel a été retiré l’instrument à des fins de réparation ou autre ;

- purge ou points d’échantillonnage.

Racleur

Dispositif, éventuellement équipé de coupelles en élastomère, qui est inséré dans un pipeline et poussé par le fluide s’y écoulant, afin de réaliser un certain nombre d’opérations : nettoyage, déplacement, triage ou inspection interne. Il tire son nom des grincements que font les racleurs de pipeline la première fois qu’on les utilise.

Lanceur de racleur

Dispositif de tuyauterie permettant aux racleurs d’être lancés dans un pipeline sans en arrêter le débit.

Indicateur de passage de racleur

Dispositif installé sur un pipeline pour indiquer le passage d’un racleur. Le passage du racleur déclenche un signal visuel ou électrique, ou une combinaison des deux. Les indicateurs de racleurs peuvent également être utilisés dans les systèmes automatiques pour faire fonctionner les soupapes de la canalisation dans la bonne séquence. Il existe aussi un modèle non-perturbateur, ne nécessitant pas de robinet.

Récepteur de racleur

Dispositif de tuyauterie permettant aux racleurs d’être retirés d’un pipeline sans en arrêter le débit.

Soupapes de décharge ou valves de sécurité

Elles sont utilisées pour protéger la tuyauterie et les réservoirs de procédé contre les surpressions accidentelles. Elles sont montées sur ressort, de sorte qu’elles sont complètement fermées lorsque la pression en amont est inférieure à la limite fixée et ne s’ouvrent qu’en cas de dépassement de cette limite. Les valves de sécurité s’ouvrent proportionnellement à la quantité de surpression, de manière à fournir une évacuation modulée. Lorsqu’elles sont activées, les valves de sécurité s’ouvrent entièrement.

Lorsque les soupapes de décharge ou les valves de sécurité se remettent en place après avoir été activées, elles présentent souvent des fuites parce que le siège n’a pas repris sa position initiale, en raison de dommages à la surface de portée ou d’une accumulation de matériaux étrangers sur le bouchon du siège. En conséquence, elles sont souvent responsables d’émissions fugitives. Un autre problème se pose si la pression de fonctionnement est trop proche de la pression déterminée, si bien que la valve « saute » à la pression déterminée.

Les fuites de gaz provenant d’une soupape de décharge peuvent être détectées à l’extrémité du tuyau de ventilation (ou corne). En outre, un port de contrôle est normalement installé au fond de la corne, à proximité de la valve.

Appareil de production de chaleur industrielle

Dispositif clos utilisant une flamme contrôlée, dont le principal objectif est de transférer de la chaleur à un fluide de procédé ou à un matériau de procédé autre qu’un fluide, ou encore de chauffer un matériau de transfert devant être utilisé dans un procédé (plutôt que pour la production de vapeur).

Cuve de procédé

Appareil de production de chaleur, déshydrateur, séparateur, purificateur ou toute autre cuve servant à la transformation ou au traitement du gaz ou du pétrole produit..

Joints de pompes

Les pompes volumétriques sont normalement utilisées pour pomper les liquides hydrocarbures dans les installations de pétrole et de gaz. Les pompes volumétriques comprennent une pompe à pistons, un diaphragme ou piston plongeur, ou encore une vis ou un engrenage rotatif.

Les garnitures d’étanchéité, avec ou sans produit d’étanchéité, constituent le moyen le plus simple de contrôler les fuites autour de l’arbre de la pompe. Elles peuvent être utilisées à la fois sur des pompes rotatives et à pistons. Des produits pour garnitures d’étanchéité spécialement conçus sont disponibles en fonction des différents types de services. Le produit sélectionné est placé dans un presse-garniture et le fouloir est serré de manière à comprimer la garniture autour de l’arbre. Toutes les garnitures fuient et nécessitent généralement un serrage du fouloir et un remplacement périodique de la garniture.

La contamination particulaire, la surchauffe, l’usure des joints, les fuites dues au glissement du siège et les vibrations contribuent à l’augmentation des taux de fuites au fil du temps.

Compresseur à pistons

Pièce qui augmente la pression d’un gaz de procédé par déplacement positif, en utilisant le mouvement linéaire de l’arbre d’entraînement.

Systèmes de garnitures pour compresseurs à pistons

Ils sont utilisés sur les compresseurs à pistons pour contrôler les fuites autour de la tige de piston de chaque cylindre. Les systèmes de garnitures traditionnels ont toujours été sujets aux fuites, même dans les meilleures conditions possibles. Selon un fabricant, les fuites provenant de l’intérieur du cylindre ou de n’importe lequel des différents évents sont de l’ordre de 1,7 à 3,4 m3/h, dans les conditions normales et pour la plupart des gaz. Cependant, ces taux sont susceptibles d’augmenter rapidement au fur et à mesure de l’usure normale et de la dégradation du système.

Equipement de dégagement

Equipement utilisé uniquement pour rejeter un déversement imprévu, afin d’éviter tout danger ou dommage matériel. Ce type de déversement peut résulter d’une erreur de l’opérateur, d’un dysfonctionnement, tel qu’une panne de courant ou de matériel, ou de toute autre cause imprévue nécessitant l’évacuation immédiate du gaz de l’installation de procédé afin d’éviter tout danger ou dommage matériel.

Dispositif de sécurité

Dispositif satisfaisant aux deux conditions suivantes: premièrement, ne pas être utilisé pour l’évacuation programmée ou de routine de liquides, de gaz ou de fumées à partir de l’unité ou de l’installation sur laquelle le dispositif est installé ; et, deuxièmement, rester continuellement en position fermée et étanche, excepté lorsqu’un évènement imprévu nécessite son ouverture pour éviter tout dommage physique ou déformation permanente de l’unité ou de l’installation sur laquelle le dispositif est installé, conformément aux bonnes pratiques en matière d’ingénierie et de sécurité relatives à la manutention de produits inflammables, de combustibles, d’explosifs ou d’autres matériaux dangereux. Les exemples d’évènements imprévus pouvant nécessiter l’ouverture d’un dispositif de sécurité incluent les pannes affectant un composant essentiel du dispositif ou une coupure subite de courant.

Stabilisateur

Cuve sous pression chauffée, utilisée pour faire évaporer la fraction volatile d’un courant liquide en vue d’obtenir un produit moins volatile pouvant être stocké dans des bacs à la pression atmosphérique.

Cuve de stockage

Bac ou autre réservoir conçu pour contenir une accumulation de pétrole brut, de condensat, de liquides hydrocarbures intermédiaires ou de l’eau produite et qui se compose principalement de matériaux non-terreux (par exemple, de bois, de béton, d’acier et de plastique) qui assurent un soutien structurel.

Cuve de stockage dotée d’un potentiel d’émission éclair

Toute cuve de stockage qui reçoit des liquides hydrocarbures contenant du gaz naturel dissous appelé à quitter l’état de solution lorsque la pression du fluide diminue.

Bassin de réception des résidus (ou retenue d’eau artificielle)

Bassin ouvert, dans lequel on place et on laisse reposer des eaux usées contaminées par des polluants solides. Les polluants solides suspendus dans l’eau coulent au fond du bassin. Selon le modèle de bassin, il arrive qu’on laisse le liquide contaminé avec les polluants dissous déborder de l’enceinte.

Réservoir

Equipement destiné à contenir les matériaux produits, générés et utilisés par l’industrie pétrolière. Il est construit à partir de matériaux imperméables, tels que le béton, le plastique, le plastique renforcé de fibre de verre ou l’acier, qui assure un soutien structurel.

Rotation

Opération d’entretien programmée et à grande échelle, par laquelle toute une unité de procédé est mise hors service pour une longue période, afin d’être remodelée et rénovée.

Valve

Dispositif permettant de contrôler le débit d’un fluide. Trois endroits principaux sont propices aux fuites sur une valve ordinaire : (1) depuis le corps du robinet et autour de la queue de robinet, (2) autour des extrémités de raccordement, ou (3) au-delà du siège de la valve. Les fuites du premier type sont connues sous le nom de fuites de valve. Les émissions issues des extrémités de raccordement sont appelées fuites de connecteur. Les fuites se produisant au-delà du siège de la valve constituent une source d’émissions potentielle si la valve, ou tout tuyau en aval, est ouverte sur l’atmosphère. On qualifie cette dernière de valve ou conduite ouverte.

Les points de fuites potentiels correspondant à chacun des différents types de valves sont, selon le cas, la partie située autour de la queue du robinet, les sièges du corps (par exemple, l’endroit où le bonnet est raccordé au corps du robinet), les accessoires de tuyauterie du corps de robinet (par exemple, les embouts de graissage ou les ports de vidange), le guide de garniture et tout port de contrôle du système de garniture de la queue. En général, la garniture de la queue de robinet est, parmi ces différentes pièces, celle qui a le plus de risques de fuir.

Les différents types de valves incluent les valves-portes, les soupapes à boulet, les robinets à papillon, les robinets à tournant sphérique et les robinets à tournant conique. Les deux premiers types sont des modèles à tige montante, les autres étant des valves à commande quart de tour. Les valves peuvent être équipées soit d’un volant ou d’un levier de manœuvre pour le fonctionnement manuel, soit d’un actionneur ou moteur pour le fonctionnement automatisé.

## Terminologie des émissions

Déversements accidentels

Rejets de pétrole, d’eau produite, de produits chimiques de procédé et/ou de gaz naturel dans l’environnement du fait d’une erreur humaine, d’un dysfonctionnement matériel ou d’une avarie matérielle importante (par exemple, rupture de pipeline, éruption d’un puits ou explosion).

Fuites issues de composants matériels

Emissions de gaz naturel ou de liquides hydrocarbures issues de composants matériels (à savoir des valves, des connecteurs, des joints de compresseurs, des joints de pompes, des dispositifs de décharge et des systèmes d’échantillonnages).

Pertes de remplissage

Pertes dues à l’évaporation qui se produit lors du remplissage des camions-citernes, des wagons-citernes et des pétroliers.

Emissions issues du brûlage

Produits de combustion (par exemple, CO2, H2O, SO2 et N2O) et produits de combustion incomplète (par exemple, CH4 et COV) émis par le brûlage à la torche de volumes de gaz résiduaires.

Emissions fugitives

Somme des émissions résultant des déversements accidentels, des fuites de composants matériels, des pertes de remplissage, du brûlage à la torche, des fuites de pipelines, des pertes de stockage, de l’évacuation dans l’atmosphère et de toutes les autres émissions directes, excepté celles provenant de la consommation de combustibles.

Fuite de pipeline

Emission fugitive se produisant à travers une petite ouverture dans la paroi d’un pipeline (par exemple, due à la corrosion ou à des défauts matériels) ou à travers les valves, les accessoires ou les connecteurs raccordés à un pipeline.

Pertes de stockage

Pertes en procédé, pertes par respiration et pertes éclair se produisant à partir des cuves de stockage.

Emissions évacuées

Rejets de polluants dans l’atmosphère résultant de la conception ou de pratiques de fonctionnement. Ils peuvent survenir soit sur une base continue, soit sur une base intermittente. Les causes les plus courantes de rejets sont les dispositifs actionnés au gaz qui utilisent du gaz naturel comme source d’approvisionnement (par exemple, les moteurs de démarrage des compresseurs, les pompes à injection chimique et à odorisation, les boucles de commande des dispositifs, les actuateurs de valves et certains types de pompes pour la circulation du glycol), les purges des dispositifs et l’évacuation de dégagement gazeux de la colonne d’absorption par les déshydrateurs de glycol.

# Footnotes

Le régulateur du moteur contrôle la vitesse du moteur et, dans certaines applications de générateurs, la charge du générateur. Les régulateurs hydra-mécaniques sentent la vitesse du moteur mécaniquement et utilisent la pression en huile du moteur pour actionner de manière hydraulique l’organe de commande contrôlant le débit de carburant vers les cylindres.

Prière de noter que depuis la parution de ce document, le secrétariat de la CCNUCC a élaboré un logiciel (et son manuel de l’utilisateur) qui remplace celui du GIEC et est disponible sur la page web du secrétariat (http://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/ghg_inventories/index.htm).

# Text boxes

Transformation et manutention sur site

- Systèmes de transport

- Pré-stockage                                                                             - Broyeur/concasseur                                                                              - Criblage                                                                             - Triage                                                                               - Assèchement                                                                                - Post-stockage

Mines souterraines

- Système de ventilation

- Puits de dégazage

Transformation et manutention sur site

- Systèmes de transport                                                                                                                                                                    - Pré-stockage                                                      - Criblage

- Triage

- Assèchement

- Post-stockage

Mines de surface

- Taille

- Puits de dégazage et de dessèchement

Installations d’envoi et de réception

Exportations

Transformation et  manutention finales

dans l’installation de l’utilisateur final

- Stockage

- Pulvérisateur

Importations

Effluents de puits                                   Gaz associé

Pétrole brut

Pétrole brut

Industrie en amont

Industrie en aval

Evacuation/brûlage

Puits de  pétrole

Réseau collecteur de gaz

Réinjection

Combustible de concession

Unité simple de puits

.  Séparateur

.  Stockage

.  Mesure

.  Purification

.  Evacuation de l’eau

Marché

.	Stockage

.	Mesure

Unité satellite pétrolière

.	Séparation de groupe

.	Séparation d’essai

.	Mesure

Unité pétrolière groupée/Centrale

.	Séparateur de groupes

.	Séparateur d’essai

.	Purificateur de groupes

.	Purificateur d’essai

.	Evacuation de l’eau

.	Mesure

.	Economie de gaz

.	Stockage

Station de pompage ou système de transport par pétroliers

Pétrole brut synthétiques

GPL

GNL

Terminal

.  Réservoirs de stockage

.  Réservoirs de mélange

.  Installation de raclage

.  Installations de chargement et déchargement des produits

Station de pompage ou systèmes de transport par pétroliers

Raffinerie

Dépôts de stockage en vrac

.    Stockage

.    Mesure

Gaz humide issu des puits

Pression à l’emplacement/systèmes de contrôle du débit

.  Etrangleur

.  Méthanol

.  Injection

.  Appareils de chauffage des conduites

.  Lanceur de racleur

Séparation et mesure des champs

. Colonne d’évent/de torche

Contrôle des hydrates

.  Appareils de chauffage des conduites

.  Déshydrateurs de glycol

.  Torches de secours

Gaz associé issu de la production de pétrole

Compression dans le champ

.  Réservoirs de stockage pour les liquides séparateurs

.  Colonnes d’évents/de torche

Postes de robinets-valves de sectionnement de la conduite principale et du dispositif ESD

Gaz humide provenant des puits

Pression à l’emplacement de forage/contrôle du débit

.  Régulateur

.  Lanceur de racleur

.  Débimètre

Compression dans le champ

.  Séparation d’entrées

.  Stockage/évacuation de l’eau

Unité gazière

.  Séparation d’entrées

.  Compression

.  Déshydratation

.  Stockage et évacuation de l’eau

.  Mesure

Purification et transformation du gaz

.  Récepteur de racleur

.  Séparation des entrées

.  Mesure des entrées

.  Adoucissement

.  Déshydratation

.  Récupération du soufre

.  Stabilisation

.  Contrôle du point de rosée des hydrocarbures

.  Fractionnement

.  Compression

.  Mesure des ventes

Système de transmission et

de distribution du gaz