ANNEXE 2

Tableau 2 : Bonnes pratiques recommandées par les GPG 2000 pour l’adaptation de la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC au manque de données sur les activités (DA) et de facteurs d’émission (FE)

| Catégorie de sous-source : 2A1 CO2 – Production de ciment |
| --- |
| Circonstances nationales | Approche recommandée par les GPG 2000 | Référence |
| Absence de données au niveau de l’usine sur la production de clinker | Obtenir des DA à partir de statistiques nationales sur le ciment, d’associations industrielles ou de sources internationales | Diagramme décisionnel, schéma 3.1 |
|  | Estimer les émissions à l’aide d’une méthode de Niveau 1, à partir de données sur le ciment fondées sur le clinker produit dans le pays |  |
| Types de ciment connus | Utiliser des fractions par défaut pour différents types de ciment afin d’estimer les fractions de clinker contenues dans chaque type de ciment | Tableaux 3.1, 3.3A et 3.3B |
| Fraction des types de ciment non disponible | Utiliser des fractions par défaut (par exemple, 95% de clinker pour du ciment essentiellement portland ; sachant que la valeur par défaut de 98% de la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC est considérée comme trop élevée par les GPG 2000). | GPG 2000, page 3.14 paragraphe 1 |
| Teneur en CaO du clinker non disponible | Utiliser la valeur par défaut de 65% correspondant à la teneur en chaux (CaO) |  |
|  | ESTIMATION DES FACTEURS D’EMISSION |  |
| Pas d’élaboration ni de documentation de FE spécifiques au pays | Estimer les émissions des FE d’après l’Equation 3.3 (FE = 0,785 tonne CO2/tonne de chaux pure* chaux pure CaO /tonne de clinker pur) * f clinker pur/clinker total (avec d’autres matériaux non-carbonés, comme par exemple le gypse, CaSO4) | GPG 2000, page 3.12 |
|  | ESTIMATION DES EMISSIONS DE PROCEDE (Niveau 1) |  |
| Pas d’estimation des émissions de procédé, faute de FE | Pour le ciment portland : FE = coefficient stœchiométrique (0,785) * teneur en chaux par défaut dans le clinker selon le type de ciment (CaO) * coefficient de clinker par défaut (f) |  |
|  | Où: Coefficient stœchiométrique = 0,785 tonne CO2/tonne de clinker pur teneur en chaux par défaut dans le clinker = 0,65 chaux pure/ tonne de clinker pur coefficient de clinker par défaut = 0,95 clinker pur/tonne de clinker total |  |
|  | = 0,785 tonne de CO2/tonne de chaux pure * 0,65 chaux pure/ tonne de clinker pur * 0,95 clinker pur /tonne de clinker total |  |
|  | = 0,485 tonne de CO2/tonne de clinker total |  |
| INCERTITUDES Assurance de la qualité/contrôle de la qualité (AQ/CQ) | Valeur par défaut fournie sur la base du diagramme décisionnel | Tableau 3.2 |
|  | Procédures d’AQ/CQ spécifiques aux catégories de sources | Section 3.1.1.3 |
|  | - Comparaison entre les approches descendantes et toute approche ascendante |  |
|  | - Comparaison entre les facteurs nationaux agrégés (lorsqu’ils sont disponibles) et les valeurs par défaut du GIEC, et documentation des différences |  |
|  | - Contrôles au niveau de l’usine des données sur les activités spécifiques au site, concernant les techniques de mesures, les types de technologies, les pratiques de fonctionnement et le système de communication des données |  |

Tableau 2.2

| Catégorie de sous-source: 2A2 CO2 – Production de chaux |
| --- |
| Circonstances nationales | Bonnes pratiques recommandées Référence |
| Absence de données au niveau de l’usine sur la production de chaux | Estimer la production totale à partir de statistiques nationales, d’associations industrielles ou de données internationales | Diagramme décisionnel, schéma 3.2 |
|  | Inclure l’estimation de la production commerciale et intégrée de chaux à partir d’autres sources, par exemple des usines de fer et d’acier |  |
| Fractions (pureté) des types de chaux non disponible | Utiliser les fractions (pureté) de CaO et de CaOMgO par défaut | Tableau 3.4 |
|  | f (chaux vive) = 0,95 tonne de CaO pure/tonne de chaux totale | GPG 2000 Tableau 3.4 |
|  | f (dolomite) = 0,85/95 tonne de CaOMgO/tonne de dolomite totale |  |
|  | f (chaux hydraulique) = 0,75 tonne de CaO/tonne de chaux hydraulique totale |  |
| Pas d’élaboration de FE spécifiques au pays | Méthode d’estimation des FE |  |
|  | FE (par type de chaux) = coefficient stœchiométrique (type de chaux) x facteurs de pureté (f) (par type de chaux) |  |
|  | Estimer les FE des composés de chaux |  |
|  | FE (chaux vive) = 0,785 x f(1) = 0,785x0,95 = 0,75 | GPG 2000 Tableau 3.4 |
|  | FE (chaux dolomitique) = 0,913 x f(2) = 0,913 x 0,85 = 0,776 |  |
|  | FE (chaux hydraulique) = 0,785 x f(3) = 0,785 x 0,75 = 0,589 |  |
| composition fractionnelle de la chaux non disponible | Coefficient par défaut 85/15 | GPG 2000, page 3.22, paragraphe 4 |
|  | Estimer les FE agrégés à partir des fractions des types de chaux, en utilisant les équations 3.5A et 3.5B |  |
|  | FE (agrégé): |  |
|  | = p x FE (chaux vive)+ q x FE (dolomite) |  |
|  | Où p et q sont des proportions/fractions de chaux par type de chaux | GPG 2000 page 3.20 |
|  | = 0,85 x 0,75 + 0,15 x 0,78 = 0,75 (FE agrégé) (Coefficient stœchiométrique = 0,79) |  |
|  | ESTIMATION DES EMISSIONS DE PROCEDE |  |
|  | Emissions de CO2 = tonne de FE agrégé /tonne de chaux agrégée totale x DA tonne de chaux agrégée totale |  |
| Production de chaux hydratée non disponible | Appliquer le coefficient par défaut de la chaux hydratée | Tableau 3.5 |

| Catégorie de sous-source: 2C1 CO2 – production de fer et d’acier |
| --- |
| Circonstances nationales | Bonnes pratiques recommandées | Référence |
| Pas de données sur les agents réducteurs ni d’informations spécifiques à l‘usine sur les combustibles utilisés comme agents réducteurs (CO, H2, gaz naturel) | Utiliser les données compilées au plan national sur la production de fer/d’acier | Diagramme décisionnel, schéma 3.3 |
| Pas d’élaboration ni/ou de documentation d’une méthodologie spécifique au pays | Estimer les émissions à partir d’une méthode de Niveau 1, comme suit: |  |
|  | ESTIMER LES DA CORRESPONDANT AUX AGENTS REDUCTEURS A PARTIR DE LA REACTION DE PROCEDE |  |
|  | Réaction de procédé: |  |
|  | Fe2O3 + 3C = 2Fe + 3/2 CO2 |  |
|  | Coefficient stœchiométrique = 36 tonnes C/ X tonnes de saumon de fonte |  |
|  | Estimer la masse de l’agent réducteur à partir de la consommation de coke et de charbon de bois, sur la base de la stœchiométrie de la réduction du minerai de fer, pour une production industrielle d’acier intégrée, en incluant, le cas échéant, les électrodes des FAE |  |
|  | DA (masse de l’agent réducteur) = 36 tonnes C/X tonnes de saumon de fonte x Q production totale de saumon de fonte |  |
| Absence de FE | Utiliser des FE PAR DEFAUT pour chaque type d’agent réducteur |  |
|  | Charbon | 2,5 tonnes de CO2/tonne d’agent réducteur | Tableau 2-12, GL rév.96 |
|  | Coke | 3,1 tonnes de CO2/tonne d’agent réducteur |  |
|  | Coke de pétrole | 3,6 tonnes de CO2/tonne d’agent réducteur |  |
| Catégorie de source non estimée | ESTIMATION DES EMISSIONS DE PROCEDE |  |
|  | Estimer les émissions à partir de la masse des agents réducteurs, en utilisant des FE par défaut | GPG 2000, tableau 3.6 |
|  | Emissions de CO2 = FE tonnes de CO2/tonne d’agent réducteur C (type) x DA tonne C (type) |  |
|  | Soustraire les combustibles utilisés comme agents réducteurs de la sous-source 1A1 Consommation de combustibles, afin d’éviter tout double comptage | Diagramme décisionnel 3.3, encadré 1 |
|  | Remarque: Cette méthode surestime les émissions nettes de CO2 dans la mesure où elle ne tient pas compte du stockage de carbone résultant de la production d’acier (masse du stockage par défaut C = 2,5–3,5 kg/tonne d’acier) | GL rév.96, section 2.13.3.2 |
| CATEGORIE DE SOUS-SOURCE : 2B3 : N2O, PRODUCTION D’ACIDE NITRIQUE |
| Circonstances nationales | Bonnes pratiques recommandées | Référence |
| Données sur les émissions et la destruction spécifiques à l’usine non disponibles directement à partir des usines |  |  |
| Données sur la production et FE spécifiques à l’usine non disponibles | Utiliser des données sur la production agrégées provenant de statistiques nationales, d’associations industrielles et de banques de données internationales. |  |
|  | Identifier l’origine de la conception (Canada, Etats-Unis, Japon, Norvège) pour sélectionner le facteur de production de N2O par défaut approprié. | Tableau 3.8 |
|  | Identifier la production intermédiaire d’acide nitrique susceptible d’être intégrée à d’autres usines de procédé et de ne pas être répertoriée en tant que produit commercial, afin d’améliorer la complétude (couverture). Celle-ci représente généralement 30-50% environ de la production répertoriée. | Complétude, page 3.36 |
| CATEGORIE DE SOUS-SOURCE : 2B4 : N2O, PRODUCTION D’ACIDE ADIPIQUE |
| Circonstances nationales | Bonnes pratiques recommandées | Référence |
| Données sur les émissions et la destruction spécifiques à l’usine non disponibles directement à partir des usines | Utiliser des données sur la production agrégées provenant de statistiques nationales, d’associations industrielles et de banques de données internationales. |  |
| Données sur la production et FE spécifiques à l’usine non disponibles | Identifier les technologies de réduction et le facteur d’utilisation afin de sélectionner le facteur de génération de N2O par défaut approprié. | Tableau 3.7 |
| CATEGORIE DE SOUS-SOURCE : 2C4 : PFC, production d’aluminium |
| Circonstances nationales | Bonnes pratiques recommandées | Référence |
| En l’absence de données de procédé au niveau du four (FAE, DEA/OAE) | Utiliser des facteurs d’émission par défaut pour chaque type de technologie, en dissociant les CF4 et les CF6. | GPG 2000, tableau 3.10 |
|  | Estimer les émissions en utilisant des FE par défaut (kg/tonne d’AL) multipliés par la production d’aluminium dans le temps. |  |