Taller sobre el inventario de gases de efecto invernadero para paises no pertenecientes al Anexo I

Sector Energético – Cuestionario sobre

Quema de Combustibles

Nombre:                                                                     .

- De acuerdo a los parámetros que rigen la presentación de informes a la UNFCCC y según las Directrices del IPCC, ¿Qué gases se incluyen generalmente en el Sector Energético?

  - Sólo CO2

  - CO2, CH4, N2O, CO, NOX, y NMVOCs.  Opcionalmente, SO2

  - CO2, CH4, N2O, CO, NOX, NMVOCs, HFCs, PFCs y SF6

  - Ninguno de los antes mencionados

- La suma total de las emisiones expresadas en CO2 equivalente debería calcularse utilizando un período de integración de 20 años. (¿Verdadero o Falso?)

- ¿Cuál(es) es(son) el(los) principal(es) factor(es) que determina(n) la cantidad de emisiones de CO2  provenientes de la quema de combustibles?

  - El contenido de carbono en el combustible.

  - Las características de la combustión tales como el tipo de tecnología utilizada, el tamaño y la antigüedad de la tecnología de combustión y el mantenimiento.

  - Los equipos de control de contaminación.

  - Ninguno de los anteriores.

- ¿Cuál(es) es(son) el(los) principal(es) factor(es) que determina(n) la cantidad de emisiones de CH4 y N2O provenientes de la quema de combustibles?

  - El contenido de carbono en el combustible.

  - Las características de la combustión tales como el tipo de tecnología utilizada, el tamaño y la antigüedad de la tecnología de combustión y el mantenimiento.

  - El equipamiento de control de contaminación.

  - Tanto (a) como (c).

  - Tanto (b) como (c).

  - Todos los anteriores.

- A fin de calcular las emisiones provenientes de la quema de combustibles, el “consumo aparente” de combustibles se basa en datos de venta de productos del petróleo proporcionados por las refinerías. (¿Verdadero o Falso?)

- Al utilizar el Método de Referencia, un resultado negativo al calcular el “consumo aparente” de cualquier categoría de combustible debería considerarse como error de cálculo o falta de coherencia en la estimación del consumo de combustibles. (¿Verdadero o Falso?)

- ¿Deberían las Partes utilizar tanto el Método de Referencia como el Método Sectorial para el cálculo de las emisiones de CO2 y de otros gases distintos del CO2 ?

  - Si.

  - No, tanto el Método de Referencia como el Método Sectorial deberían aplicarse al cálculo de las emisiones de CO2.  Para calcular las de  otros gases, sólo es relevante el Método Sectorial.

  - Ninguna de las anteriores.

- En caso de discrepancias entre el Método de Referencia y el Método Sectorial, ¿deben utilizarse los cálculos de emisión realizados de acuerdo al Método de Referencia como cálculo oficial para ser presentado a la CMNUCC?

  - No.

  - No se aceptan discrepancias entre el Método de Referencia y el Método Sectorial.

  - Si.

- Las emisiones que surgen de los combustibles de búnkeres internacionales:

  - No deben calcularse ya que no se pueden adjudicar a ningún País en particular.

  - Deben ser calculadas y agregadas a los cálculos nacionales de emisiones.

  - Deben ser calculadas pero no deben sumarse a las cifras nacionales de emisiones. Deben calcularse e informarse por separado.

  - Ninguna de las anteriores.

- Las emisiones provenientes de la autoproducción de electricidad en una planta de producción de acero deben incluirse en la categoría “Producción Pública de Energía Eléctrica  y Producción de Calor”. (¿Verdadero o Falso?)

- Los mismos valores caloríficos deben ser utilizados por todos los Países y en todos los métodos (es decir, en el Método de Referencia y en el Sectorial). (¿Verdadero o Falso?)

- ¿Cuáles emisiones provenientes de la quema de biocombustibles para energía deben asignarse a Cambio en el Uso de la Tierra y Silvicultura (CUTS)?

  - Ninguna.

  - Todas las emisiones.

  - Sólo las emisiones de CO2 .

  - Sólo las emisiones que no son de CO2.

- Excluyendo el Sector CUTS, ¿cuál de los siguientes enunciados es el más acertado?

  - La quema de combustibles fósiles es la mayor fuente de emisiones de CO2 en la mayoría de los países latinoamericanos, y representa aproximadamente el 50 por ciento de las emisiones de CO2.

  - La quema de combustibles fósiles es la mayor fuente de emisiones de CO2 en la mayoría de los países latinoamericanos, y representa aproximadamente el 90 por ciento de las emisiones de CO2.

  - La quema de combustibles fósiles es una fuente menor de emisiones de CO2 en los países latinoamericanos.

- Las emisiones de CO2 provenientes del consumo de combustibles fósiles en la industria forestal deben informarse en:

- El Sector Energético.

- El Sector de Procesos Industriales.

- El Sector de Cambio en el Uso de la Tierra y Silvicultura.

- Ninguna de las anteriores.

- ¿Dónde deben incluirse las emisiones de la quema de residuos sólidos urbanos que producen los incineradores / cámaras de combustión que recuperan algo de energía térmica utilizable?

- Todas las emisiones de gases distintos del CO2 y del CO2 proveniente del carbono  de origen fósil deben incluirse en el Sector Energético.

- Todas las emisiones de gases distintos del CO2 y del CO2 proveniente del carbono de origen fósil deben incluirse en el Sector de Residuos.

- Las emisiones de CO2 provenientes del carbono de origen biogénico se incluyen en el Sector de Cambio en el Uso de la Tierra y Silvicultura.

- Las emisiones de CO2 provenientes del carbono de origen fósil deben incluirse en el sector Energético y las emisiones de  CO2 provenientes del carbono de origen biogénico, en el Sector de Residuos.

- Tanto II como III.

- Tanto I como IV.

- Tanto I como III.

- Tanto II como IV.

- Ninguna de las anteriores.

# Text boxes

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta