Grupo Consultativo de Expertos sobre las Comunicaciones Nacionales de las Partes no incluidas en el Anexo I de la Convencion

(CGE)

Manual del Sector IP

Capacitación de Aplicación Práctica

TABLA DE CONTENIDOS

1.0   IntroducCion	1

CapItULO 1	2

DIRReV96 ALCANCE Y pASOs	2

1.1   Definición de Actividades del Sector PI	2

1.2   Diferenciación de Emisiones relacionadas a Energía y No- Energéticas	2

1.3  Categorías Fuente y Sub-fuente del IPCC o Desagregación	2

1.4   Métodos de Estimación	3

1.4.1	Selección de Metodos	3

1.4.2	Selección de Datos de Actividad	4

1.4.3	Selección de Factores de Emisión por Defecto	4

1.5   Herramientas que facilitan la Selección de FE y la Presentación de Datos	4

1.5.1        Base de Datos de Factores de Emisión IPCC  (EFDB)	4

1.5.2 	Herramientas que facilitan la Presentación de Datos  	6

CAPITULO 2	7

GBP 2000 ALCANCE Y PASOS	7

2.1	Principios de Buenas Prácticas	7

2.2	Selección de Metodos-Alcance GBP2000 	7

2.3	Potenciales fuentes esenciales Identificadas GBP 2000	7

CAPITulo 3	9

Revision de Problemas Encontrados en el uso de DIRRev96	9

3.1	Dificultades en desagregación de Fuentes relevantes de País en las categorías del IPCC 	9

3.2	 Datos de Actividad (DA) Recolección e ICN	10

3.3	Metodos de Estimacion de Emisiones y Presentación de la Información	11

3.4	Particularmente categorias sub-fuente no listadas en DirRev96.	11

3.5	Presentación de información de uso no-energético de insumos combustibles	11

3.6	Inadecuación de las relaciones estequiométricas en los FEs	11

3.7	Ausencia de desarrollo de Factores de Emision específicos de país 	12

3.8	Uso de Claves de Anotación en las Tablas 1& 2	12

3.9	Datos de  Actividad (DA) Recolección y Presentación de la Información	12

3.10	Arreglos Institucionales	12

CAPITulo 4	149

4.1	Recomendadas buenas prácticas de las GBP 2000 para estimación de DAs y FEs  aplicando las DirRev96 basadas en circunstancias nacionales	14

4.2 	Estimación de factores de emisión agregados	18

4.3  	DAs y FEs mejorados de las GBP 2000 comparados a los de las DirRev96 basados en Circunstancias Nacionales y Árboles de Decisión	20

# 1.0	Introducción

- La capacitación de aplicación  práctica del GCE para PNAI para los inventarios del Sector Procesos Industriales ha sido diseñada para tratar los principales problemas, los cuales fueron encontrados por los PNAI en la preparación de las comunicaciones nacionales iniciales usando las DirRev96. El objetivo principal es crear capacidades de los participantes de PNAI en la aplicación de las herramientas de inventarios GEI actualmente disponibles y de métodos para mejorar los inventarios del sector IP así como para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en la presentación de la información de  inventarios bajo las directrices de la CMNUCC para la  preparación de Comunicaciones Nacionales.

- La capacitación, la cual será de naturaleza participativa, enfatizará entre otros la demostración de:

    - El uso del software de Inventarios del  IPPC,  y la  IPCC-EFDB para  facilitar la aplicación de las DirRev96.

    - La exactitud de los FEs  por defecto basados en tecnología, particularmente en el sector PI y la generación de confianza en su aplicación usando el caso de la producción de Aluminio en Ghana.

    - Como las GBP2000 tratan los problemas de selección metodológica (Niveles), DA, FEs, estimación de incertidumbres, priorización de  categorías de fuentes para maximizar el uso de  recursos  para  categorías específicas del sector PI listadas en las GBP2000 basadas en las  circunstancias nacionales determinadas por el alcance del Árbol de Decisión.

    - Las ventajas  de la aplicación de los principios de buenas prácticas a las categorías de fuentes de las DirRev96 no incluidas en la  GBP2000, particularmente cuando los factores de emisión por defecto son determinados solamente por relaciones estequiométricas de reacción de proceso a fin de reducir incertidumbres y mejorar la exactitud, transparencia y comparabilidad.

# Capítulo 1

# DirRev96 Alcance y Pasos

## 1.1	Definición de Actividades del  Sector PI

Emisiones relacionadas a la Producción-  NO clasificadas bajo PI sino bajo el sector  energía son GEIs emitidos por la combustión de insumos combustibles en las actividades de producción como fuentes de energía/ forma de energía   (por ej. Calor , vapor de proceso o generación de electricidad).

## 1.2   Diferenciación de Emisiones relacionadas a Energía y No-Energéticas

Las reacciones químicas involucradas en las categorías de fuentes  que se citan abajo están descritas en las secciones especificadas en las DirRev96 Vol.3. Las respectivas  ecuaciones químicas generalmente indican requerimientos de  energía/calor  necesarios para el inicio o el mantenimiento de la reacción química cinética y termodinámicamente. Las emisiones asociadas con el ingreso de energía no son consideradas como emisiones de PI y por esto no son incluidas en la  estimación del  factor de emisión. Ellas son  contabilizadas bajo la categoría de fuente 1A2-industrias de manufactura y construcción en el sector de energía. Para evitar doble contabilidad, es recomendado que las emisiones relacionadas a usos no energéticos UNE (usos no energéticos) sean reportadas en el sector PI deberían ser contadas basadas en el uso de los  agentes reductores, particularmente para las categorías de fuentes en la producción de metales.

- Producción de Cemento  2.3.1

- Producción de Cal, 2.4.1

- Producción y uso de carbonato sodico  2.6.1

- Producción de amoníaco 2.8.1 y  2.8.2

- Carburo de Silicio 2.11.1

- Carburo de Calcio 2.11.2

- Hierro y Acero 2.13.3.2

- Ferroaleaciones 2.13.5.1

- Aluminio 2.13.5.1

## 1.3  Categorías de Fuentes y Sub-fuentes del IPCC o Desagregación

El software de inventarios del IPCC (versión electrónica de la hoja de trabajo del IPCC) y la  Base de Datos de Factores de Emisión  ‘EFDB  son herramientas disponibles que ayudan a identificar la categorización/desagregación del IPCC.

## 1.4	Métodos de Estimación

El alcance general para estimación de las emisiones de los PI es la  aplicación de la  ecuación  abajo

TOTALij = DA j x FE ij

Donde:

TOTAL ij = emisión del proceso (toneladas) de gas i del sector industrial j

DA j = cantidad de actividad o producción de material de proceso (Datos de Actividad) en el sector industrial j (toneladas/año)

FE ij = factor de emisión (FE) asociado con el gas i por unidad de actividad en el sector industrial j (tonelada/tonelada)

### 1.4.1	Selección de Métodos

Para ciertos procesos industriales, más de una metodología de estimación es presentada. Estas son

- Alcance referencial simplificado denominado como Nivel 1

- Metodología más detallada es denominada como Nivel 2.

Varias opciones son también proporcionadas para ciertos procesos industriales bajo el  Nivel 1, como Nivel  1a, 1b, 1c; basado en la disponibilidad de datos y adecuación de  métodos. En tales casos, el orden de preferencia para  métodos de Nivel 1 es 1a>1b>1c.

Nivels Típicos seleccionados de Categorías por Sub fuente en DirRev96 son resumidos como sigue:

- 2B1- Producción de Amoníaco (CO2)

Tier1a- DA como consumo de gas natural (m3) y FE (kgC/m3)

Tier 1b-DA como producción de amoníaco (toneladas) y FE (toneladas CO2/toneladas NH3)

- 2C5- Producción de Carburo de Calcio (CO2)

T1a –Consumo de coque de petróleo (toneladas) y FE (toneladas de  C/toneladas de tipo de coque)

T1b-producción de carburo

- 2C-Producción de Metal (Hierro y Acero, Al, Ferro-aleaciones)

Tier 1a-consumo de agentes reductores (toneladas) y FE (toneladas C/toneladas de  agentes reductores)

Tier 1b-producción de metal (toneladas) y FE (toneladas CO2/toneladas de metal)

- PFCs de la producción de aluminio

Nivel 1a-datos de emisiones directos de planta

Nivel 1b-estimación basada en mediciones de planta y estimaciones empíricas

Nivel 1c-basado en producción de aluminio (toneladas) y factores de emisión por defecto (kg/toneladas Al)

- 2F- manufactura HCFC (emisión de  HFC-23)

Nivel 1- DA (total de producción (toneladas) y FE por defecto (% de la producción total)

Nivel 2- Emisiones directas de las mediciones especificas por planta usando metodos estandar

- 2E-Consumo de substitutos SAO (HFCs, PFCs y SF6)

Nivel 1a y b – emisiones potenciales

Nivel 2 –emisiones reales

### 1.4.2	Selección de Datos de Actividad

Fuentes de datos de actividad incluyen:

- Mediciones a nivel de Planta o informes de emisiones directas con metodologías documentadas

- Cuando no hay mediciones directas disponibles, las estimaciones están basadas en calculos con datos específicos de planta

- Conjuntos de datos Internacionales ( Conjuntos de datos de Naciones Unidas y asociaciones Industriales )

- Bases de datos nacionales de estar disponibles de los ministerios del gobierno apropiado (por ej. Servicios estadísticos, APAs)

- Producción  de estadísticas estándar de las publicaciones estadísticas nacionales.

### 1.4.3	Selección de Factores de Emisión por Defecto

Los diferentes tipos de factores de emisión pueden ser clasificados como sigue:

- FEs basados en reacción de Proceso (Relaciones Estequiométricas)

- FEs basados en producción

- FEs específicos a la Tecnología

- Mediciones a nivel de planta específicas al País/Región Reportadas

## Herramientas que facilitan la Selección de FEs y la presentación de la información

### 1.5.1   Base de Datos de Factores de Emisión del IPCC (EFDB)

La Base de Datos de Factores de Emisión del IPCC (EFDB) comprende diferentes tipos de factores de emisión por defecto, incluyendo relaciones estequiométricas de reacción de proceso, FE  específicos a la  tecnología, Factores documentados específicos al país  que cumplan los criterios de la base de datos del IPCC.

Las relaciones estequiométricas están basadas en las reacciones químicas de proceso. El método asume reacción completa, 100% de factores de pureza de las materias primas. Ellos por esto representan un primer estimado razonable cuando los factores de emisión a específicos a la tecnología o a nivel de planta no están disponibles.

El FE por defecto basado en la tecnología generalmente se compara muy bien con las mediciones a nivel de planta donde hay buenas prácticas a nivel industrial. Por ejemplo, el estimado de emisiones de CO2 de los datos de actividad a nivel de planta de una fundición de aluminio de proceso de ánodo pre-horneado en Ghana dio un consumo de de carbono neto específico en promedio de 0.445 toneladas de C por tonelada de aluminio (ICN de Ghana, 2000) sobre el período operativo de 1990-1996 representando un factor de emisión de 1,630 tCO2/t aluminio basado en el consumo neto de carbono (ref. Figura 1). El correspondiente valor por defecto basado en tecnología del IPCC es 1.5 para el   proceso de ánodo pre-horneado (DirRev96 Vol.3 sección 2.13.5:) indicando que el valor  IPCC –por Defecto específico a la tecnología se  aproxima muy bien a los datos a nivel de planta y por ende de bajo nivel de incertidumbre.

### 1.5.2 	Herramientas que facilitan la presentación de la información

El software de inventarios del IPCC (versión electrónica de las DirRev96 Vol.1 Hojas de Trabajo del IPCC) emplea  factores de emisión por defecto ( FE-D) de la Base de Datos de Factores de Emisión del IPCC (EFDB) para generar los estimados de emisiones cuando los datos de actividad son llenados en las Hojas de Trabajo. El software también  genera automaticamente IPCC  las Tablas 7A y 7B de presentación de la información de inventarios que de otra manera tendrían que ser  completadas por los expertos en inventarios manualmente. La herramienta entonces evita el llenado manual de las hojas de trabajo y así mejora la efectividad de la compilación del inventario y reduce errores de presentación de información.

Las claves de anotación desarrolladas para mejorar la exhaustividad y transparencia están resumidas en el Recuadro 1. El uso apropiado de las claves claves como se define abajo será discutido particularmente  “NE” y “NA” para asegurar que los expertos en inventarios las usen para mejorar la calidad.

RECUADRO 1- CLAVES DE ANOTACION

NO (no ocurre) para actividades o procesos que  no ocurren para un gas particular o categoría de fuente/sumidero dentro de un país,

NE (no estimado) para emisiones y remociones existentes que no han sido estimadas,

NA (no aplicable) para actividades en una categoría dada de fuente/sumidero que no resultan en emisiones o remociones de un gas específico,

IE (incluido en otro lugar) para emisiones y remociones estimados pero incluidos en otro lugar en el inventario (Las Partes deben indicar donde las emisiones o remociones han sido incluidas),

C (confidencial) para emisiones y remociones las cuales llevan a revelar información confidencial de negocios (ICN).

# CAPITULO 2

# GBP2000 ALCANCE Y PASOS

## 2.1	Principios de Buenas Prácticas

Los principios generales incluyen el análisis de fuentes esenciales y la determinación de categorías de fuentes esenciales para  priorización, y determinación del nivel por medio de árboles de decisión, selección de factores de emisión, selección de datos de actividad, elementos de Datos de Actividad exhaustivos y transparentes, consistencia en las series temporales, evaluación de incertidumbre. Los temas transversales incluyen presentación de información y documentación, y Garantía de la calidad/control de calidad  (GC/CC) del inventario.

Los objetivos principales incluyen la  producción de inventarios, los cuales ni sub ni sobre estimen las emisiones en la medida que pueda ser evaluado basándose en el principio de so far as can be judged based on the principle of TCCEE, propiamente: Transparencia; Coherencia en el tiempo; Comparabilidad; Exhaustividad y Exactitud

Los otros son:

- Usar los limitados recursos mas eficientemente para las fuentes esenciales

- Reducir el nivel de incertidumbres

- Mejorar la presentación de la información y la documentación

- Aplicar Garantía de la calidad y control de calidad  (GC/CC) y mejorar la  transparencia

## Selección de Métodos-Alcance GBP2000

- Identificar las potenciales categorías de fuentes esenciales del  sector PI

- Proporcionar Análisis de Arboles de Decision para las fuentes seleccionadas

- Describir los métodos de buenas prácticas específicos a la categoría de fuente para adaptar las DirRev96 a las circunstancias específicas del país

- Definir el número del Nivel para los nombres alternativos de métodos descritos en las DirRev96 que no están numerados

- Proporcionar orientación de buenas prácticas para los diferentes Niveles de  evaluación (Nivel 1, 2, 3) para las categorías de fuentes seleccionadas

## Potenciales fuentes esenciales Identificadas por la GBP2000

La orientación de Buenas Prácticas ha sido desarrollada para las mayores categorías de fuentes de emisiones, las cuales pordrían ser potenciales fuentes esenciales en muchos países basandose en tendencias y niveles absolutos o ambos.  Las fuentes se listan a continuación:

2A1- Emisiones de CO2de la Producción de Cemento

2A2- Emissions de CO2 de la Producción de Cal

2C1-Emisiones de CO2  de la Industria de Hierro y Acero

2B3 & 2B4 Emisiones de N2O del Ácido Adípico y la Producción de Ácido Nítrico

2C3- Emisiones de PFCs de la Producción de Aluminio

2C4-Emisiones de Hexafluoruro de Azufre (SF6) de la Producción de Magnesio

2E1-HFC-23  Emisiones de la Manufactura del HCFC-22

2F(1-5)- Emisiones de los Substitutos de las  Sustancias que Agotan el Ozono (substitutos SAO) de  HFCs  y PFCs usados en refrigeración, aire-acondicionado, soplado de espuma,  extinguidores de incendios, aerosoles, solventes )

2F7- Emisiones de SF6 de los  Equipos Electricos

2F8- Emisiones de SF6 de Otras Fuentes de SF6

2E3- Emisiones de SF6 de la Producción de SF6

2F6- Emisiones de PFC, HFC, y SF6 de la Manufactura de Semiconductores

Orientación de buenas practicas aún no ha sido desarrollada para las siguientes categorías de fuentes descritas en las Directrices del IPCC, Capítulo 2, Procesos Industriales: Uso de cal y dolomita (incluyendo el uso en la industria del hierro y acero), producción y uso del carbonato sódico, producción y uso de  productos minerales misceláneos , producción de amoníaco  ,  producción de carburo, producción de otros productos químicos, ferroaleaciones, emisiones  de CO2 del  aluminio, otra producción de metales, SF6 usado en fundiciones de aluminio y magnesio; industrias de pulpa y  papel; e industrias de alimentos y bebidas.

Para fuentes no cubiertas por la GBP,  los principios de buenas prácticas deberían ser adoptados para mejorar la calidad. El principal proposito de la  GBPG es producir  inventarios, los cuales cumplan los criterios de TCCEE, propiamente  transparentes, coherentes en el tiempo,  comparables, exhaustivos y exactos. El alcance asegura el uso de los limitados recursos más eficientemente, reduce el nivel de Incertidumbres. Es buena  práctica usar niveles altos para fuentes esenciales (por ej. métodos de buenas prácticas específicos a la categoría de fuente) para la  preparación de estimados.

# CAPITULO 3

# Revisión de Problemas Encontrados en el uso  de las DirRev96,  Efecto,

# y alcances Sugeridos y opciones de GBP2000

Los problemas especificos identificados por los PNAI, los impactos en la calidad del inventario son esbozados a continuación. Los alcances sugeridos y las opciones de las  GBP2000 cuando son aplicables también son proporcionados.

## 3.1	Dificultades en la desagregación de Fuentes relevantes del País en categorías IPCC

Un alcance práctico recomendado es el mapeo de la clasificación industrial nacional con  las categorías de fuente del  IPCC, particularmente  categorias sub-fuente no listadas en las DirRev96 es la tecnica de mapeo de fuentes nacionales y categorías de fuentes del  IPCC.  La técnica es ilustrada con un típico mapeo en la Tabla 1.  Par facilitar la  clasificación de las categorías de fuente específicas del país, particularmente bajo las  diferentes desagregaciones de subcategorias del IPCC, propiamente “Otros” en el Sector PI.

Table 1: Mapeando las fuentes nacionales con las categorías de fuente del IPCC

| Categorías de Fuente del IPCC | Potenciales Fuentes Nacionales PI |
| --- | --- |
| 2A1 Producción de Cemento | Cemento (Decarbonización) |
| 2A2 Producción de Cal | Producción de cal (Decarbonización) |
| 2A3 Uso de caliza y dolomita | Producción de Vidrio: Caliza y Dolomita Hierro y Acero (Alto Horno): Caliza y Dolomita |
| 2A4 Uso y producción de carbonato sódico | Producción de vidrio: Carbonato Sódico |
| 2A5 Asfaltado de Techos |  |
| 2A6 Asfaltado de pavimentos | Construcción de caminos |
| 2A7 Otros | Manufactura de ladrillos Vidrio (fibra de vidrio de filamento continuo) Vidrio (lana de vidrio) |
| 2B1 Producción de amoníaco | Insumos de Amoníaco |
| 2B2 Producción de ácido nítrico | Producción de ácido nítrico |
| 2B3 Producción de ácido adípico | Producción de ácido adípico |
| 2B4 Producción de carburo |  |
| 2B5 Otros | Producción de ácido sulfúrico Industria Química Industria Química (Negro de Humo) Industria Química (Etileno) Industria Química (Metanol) Industria Química (Uso del Acido Nitrico) Industria Química (Manufactura de Pigmentos) Industria Química (Reformado) Industria Química (Uso del Acido sulfúrico) Procesos de Carbón, brea y bitumen Recuperación de petróleo y solventes Purga de buques |
| 2C1 Industria de Hierro y Acero | Hierro y acero(otros) Hierro y acero(Horno Basico de Oxígeno) Hierro y acero(Horno de Arco Eléctrico) Hierro y acero Flameado (Alto Horno de Gas) Laminadores rotativos (Caliente y Frío) |
| 2C2 Producción de Ferroaleaciones | No hay categoría de fuente Comparable |
| 2C3 Producción de Aluminio | Metales No-Ferrosos (Producción de Aluminio) |
| 2C4 SF6 Usado en Fundiciones de Aluminio y Magnesio | SF6 Gas aislante |
| 2C5 Otros | Metales No-Ferrosos (otros metales no-ferrosos) Metales No-Ferrosos(plomo/zinc primario) Metales No-Ferrosos(Cobre secundario) Metales No-Ferrosos(plomo secundario) |
| 2D1 Pulpa y Papel | Manufactura de Productos de Madera |
| 2D2 Alimentos y Bebidas | Fabricación de cerveza (malteado de cebada, fermentación, cocción del mosto) Horneado de Pan Manufactura de Sidra Otros Alimentos (alimentos de animales; pasteles, galletas, cereales; cafe, malteado, margarina y otras grasas solidas; carne, pescado y aves; azúcar) Manufactura de Licores (malteado de cebada, barricado, destilación, fermentación, maduración, secado de grano) Manufactura de Vino |
| 2E1 Halocarbonados y SF6 Emisiones de Productos Intermedios 2E2 Halocarbonados y SF6 Emisiones Fugitivas | Producción De Halocarbonados (Productos Intermedios y Fugitivas) |
| 2E3 Halocarbonados y SF6 Otros | No Estimado |
| 2F1 Refrigeración y Aire acondicionado | Refrigeración Refrigeración en los supermercados Aire acondicionado móvil |
| 2F2 Soplado de Espuma | Espumas |
| 2F3 Extinguidores de fuego | Apagado de incendios |
| 2F2 Aerosoles | Inhaladores de dosis medidas Aerosoles (Halocarbonados) |
| 2F2 Solventes | No Ocurre |
| 2F2 Otros | Electrónica Zapatos deportivos Aislamiento Electrico |

## 3.2	Recolección de Datos de Actividad (DA) e ICN

Presentación de información directa de emisiones sin DA o FE a las  instituciones nacionales responsables por la recolección de datos a causa de la  Información Confidencial de Negocios (ICN),

Esto reduce la transparencia y comparabilidad. La GBP recomienda plant level verificación a nivel de planta y evaluación de los estándares de  medición y el  plan de GC/CC de la industria.

## 3.3	Metodos de  Estimacion de Emisiones y presentación de la información

La presentación de la información de emisiones de procesos industriales de usos no-energéticos (UNE) de insumos producidos en combinación con combustión de combustible bajo el  Sector Energía  debido a la dificultad en la diferenciación y la posible doble contabilidad de CO2.

El  problema lleva a la subestimación de la contribución del sector PI a las  emisiones nacionales (por ej. el uso del gas natural en la producción de amoníaco, y coque como agente reductor en la  producción de Hierro y Acero). La GBP recomienda la estimación estequiométrica de los UNE y la sustracción  de las estadísticas de energía para evitar la doble contabilidad.

## Particularmente categorías sub-fuente no listadas en las DirRev9.

Presentación de la información directa a nivel de  planta de las emisiones de los procesos industriales de CO2  de los procesos químicos o procesos por etapas en combinación con emisiones por combustión de combustible de los usos energéticos de los insumos (por ej., emisiones de CO2 de la descomposición del CaCO3 que usa coque metalúrgico u otros combustibles fósiles como fuentes de energía (por ej. Producción de cemento, cal y carburo).

Esto lleva a la subestimación de emisiones del sector PI y contribución a los totales nacionales. (GBP recomienda controles de GC/CC de la industria y verificación a nivel de planta)

## 3.5	Presentación de información del uso no-energético de los insumos combustibles

La presentación de la información del uso no energético de los insumos de combustible en el Sector Energía debido a la dificultad en distinguir si una emisión del proceso usando insumos combustibles es un uso no-energético o un proceso industrial energético. Esto lleva a subestimación de las  emisiones del sector PI y su contribución a los totales nacionales. (por ej. oxidación del coque usado como un agente reductor en la producción de hierro y acero, el cual libera calor). GBP recomienda controles de GC/CC de la industria y verificaciones a nivel de planta. Las emisiones relacionadas a la energía pueden ser estimadas por el uso de relaciones estequiométricas en las  reacciones que involucran los agentes reductores. Las emisiones relacionadas a UNEs así  estimadas deberían ser  sustraídas del total de emisiones para evitar la doble contabilidad)

## Inadecuación de las relaciones estequiométricas en los FEs

Cuando los datos específicos de la tecnología o datos a nivel de planta no están disponibles, FE(D) están  basados en relaciones estequiométricas de reacciones de procesos.

Esto lleva a sub/sobre estimar al no tomar en cuenta factores que  influencian las emisiones, incluyendo el % de pureza de las materias primas y productos, tecnologías de mitigación de emisiones, tipos/composición de materia prima o producto y factores de eficiencia de producción/procesos. Además,  incrementa las incertidumbres en FEs.

GBP proporciona orientaciones para elegir FEs y DAs que corrigen cualquier error o deficiencia y compensan por los factores significativos ignorados en la aplicación de las DirRev96 mejorando  así la exactitud y reduciendo las incertidumbres.

## 3.7	Ausencia de desarrollo de Factores de Emisión específicos del País

Falta de desarrollo de FEs a nivel de planta, lo que lleva a la estimación de FEs basados en  relaciones de arriba hacia abajo calculadas como  FE= Emisiones / DA Agregados). Tales FEs no cuentan con  transparencia ni comparabilidad y los Métodos  no son considerados como una buena práctica.

GBP proporciona buenas  prácticas basadas en Árboles de Decisión para la aplicación de las DirRev96 a tales circunstancias nacionales (ref.  Tabla 2 Sección 4)

## 3.8	Uso de Claves de anotación en las Tablas 1& 2

Inapropiado uso o uso limitado de claves de anotación (“NO”, “NE”, “NA”, “IE”, “NE”) en las  Tablas 1 y 2 de presentación de la información de la CMNUCC. Esto resulta en falta de transparencia y no trata la exhaustividad de la cobertura del inventario (ref. Recuadro 1)

## Recolección de Datos de Actividad (DA) y Presentación de la Información

- Datos de Producción de grandes fuentes puntuales pueden estar disponibles en diferentes instituciones nacionales en conjuntos de datos que no son fácilmente   convertibles a datos de IGEI

- Si están disponibles, los informes de datos a nivel de planta obligatorios o voluntarios  presentan el total de emisiones sin AD ni FE

- Ausencia de datos de actividad o deficiencias en la recolección de datos en las fuentes puntuales informales/pequeñas

- Los informes obligatorios de las industrias  (por ej. Informes ambientales anuales)  proporcionan sólo estimados de emisiones sin ADs o FEs.

- Carencia de IPCC D-FEs debido a diferencias en categorías de fuente y subfuente del IPCC  y desagregación de las fuentes relevantes de país.

## Arreglos Institucionales

Los temas específicos tratados en los arreglos institucionales incluyen:

- Las instituciones nacionales y asociaciones industriales recolectan y presentan datos en formatos inapropiados para la estimación de GEIs porque ellos son normalmente agregados en conjuntos de datos relevantes para los propósitos para los que son recolectados.

- Limitada conciencia entre las industrias/ asociaciones industriales de oportunidades bajo la Convención y falta de motivación para desarrollar las capacidades de presentación de información de los inventarios de GEI.

- Ausencia de arreglos institucionales y  claridad sobre los roles y responsabilidades de los expertos ejecutando los estudios técnicos.

- Ausencia de autoridad legal e institucional para solicitar datos de las industrias para ejecutar los inventarios- (presentación de información es básicamente voluntaria)

- No- involucramiento de las universidades o los centros de investigación en asuntos de  CC que puedan evolucionar a un sistema de inventario mas sostenible.

- Falta de canalización de la recolección de datos de CC por los servicios estadísticos nacionales y las asociaciones industriales.

- Falta de GC/CC y de análisis de incertidumbres por las instituciones recolectoras de datos

# Creación de capacidades recomendada

- Instituir un grupo nacional de trabajo de actores relevantes para la verificación a nivel de planta y  revisión por pares del informe de inventario.

- Organizar un seminario de creación de capacidades para todas las instituciones e industrias que contribuyen a los GEIs en forma relevante, a fin de diseminar los conjuntos de datos  del inventario de PI, la necesidad de  GC/CC y las buenas prácticas especificas por planta para el desarrollo y presentación de información de los DAs y FEs en los conjuntos de datos de los IGEI.

- Adaptar las DirRev96 y las GBP2000 y  desarrollar cuadernos de trabajo específicos del país documentando Métodos, DAs, FEs para incrementar la transparencia y preservar la memoria institucional.

- Diseminar las oportunidades de reducción de emisiones bajo la Convención y los Financieros Mecanismos bajo el Protocolo en el taller de creación de capacidades para motivar la participación de las industrias.

# CAPITULO 4

# Mejoras en Inventarios del Sector PI GBP2000

Las categories de Fuentes que son potencialmente Fuentes esenciales para las cuales se  han desarrollado buenas prácticas están listadas en la sección 2.3 4.2.1.  A diferencia de las DirRev96 donde los Niveles son especificados para algunas fuentes, GBP2000 introduce metodologias sistematicas que faciliten la selección del Nivel de evaluación  (alcance de nivel). Usa un Árbol de decisión y fuentes esenciales para la determinación de los niveles para todas las Fuentes para las cuales GBP han sido desarrolladas. Los Árboles de Decisión de muestra son referenciados como sigue:

- 2A1- Producción de Cemento (CO2) Figura 3.1 pg 3.11

- 2C1- Producción de Hierro y Acero (CO2) Figura 3.2 pg 3.21

- 2B1 &2B2 Acido Nitríco y Acido Adipico (NO2) Figura 3.4 pg 3.32

- 2C1- Producción de Aluminio (PFC)	Figura 3.5 pg 3.40

- 2C-Uso de SF6 en la producción de magnesio (SF6) Figura 3.6 pg 3.49

- 2E &2F- Substitutos SAO	Figura 3.11 pg 3.80

## 4.1	Buena práctica Recomendada GBP 2000 para la estimación de DA y FEs aplicando las DirRev96 basada en circunstancias nacionales

El problema de falta de Datos de Acrividad apropiados, particularmente factores de pureza y consideraciones de tecnología de proceso que influencian el nivel de emisiones y los factores de emission por defecto considerados inapropiados a las circunstancias nacionales son resueltos en las categorías de fuentes GBP 2000 proporcionando métodos de buenas prácticas aplicando las DirRev96 a las diferentes circunstancias nacionales.

Las Tablas 2.1-2.4 resumen la muestra de la Buena práctica recomendada de la GBP 2000 en la adopción de la DirRev96 a las circunstancias específicas del país para la estimación de FEs o DA cuando los datos a nivel de planta  o los FE específicos del país no están disponibles.

Table 2.1-: 2A1 CO2 –PRODUCCIÓN DE CEMENTO

| CATEGORIA DE SUBFUENTE: 2A1 CO2 – PRODUCCIÓN DE CEMENTO |
| --- |
| Circunstancia Nacional | Buena Práctica Recomendada | Referencia |
| Datos de producción de Clinker a nivel de planta no están disponibles | Obtener DA de las estadísticas nacionales de cemento, asociaciones industriales o fuentes de datos internacionales | Arbol de Decisión Figura 3.1 |
|  | Estimar las emisiones usando el método de Nivel 1 con los datos de cemento basados en el Clinker producido en el país |  |
| Tipos de Cemento son conocidos | Usar las fracciones por defecto para los diferentes tipos de cemento para estimar las fracciones de clinker en cada tipo de cemento | Tablas 3.1, 3.3A; 3.3B |
| Fracción de tipos de cemento no disponibles | Usar fracciones por defecto (por ej. 95% de clinker para cemento esencialmente Portland (NOTA-98% Por Defecto en DirRev96 es considerado muy alto por GBP2000) | GBP2000 pag. 3.14 para 1 |
| Contenido de CaO del clinker no disponible | Usar el valor por defecto de contenido de cal (CaO) de 65% |  |
|  | ESTIMACION DE FACTORES DE EMISION (Nivel 1) |  |
| FE específico para el país no desarrollado ni documentado | Estimar FE basados en la Ecuación 3.3 (FE = 0,785 toneladas de CO2/tonelada de cal pura *CaO de cal pura /tonelada de clinker puro)*f clinker puro /total de clinker (con otros materiales no-carbonaceos (por ej. yeso-CaSO4) | GBP2000 pag. 3.12 |
|  | ESTIMACION DE EMISIONES DE PROCESO (Nivel 1) |  |
| Emisiones de proceso no estimadas por falta de FE | Para cemento Portland : FE =relación estequiométrica (0,785) *Contenido de cal por defecto en clinker dependiendo del tipo de cemento (CaO)*Relación de clinker por defecto (f) |  |
|  | Donde: Relación Estequiométrica = 0,785 ton CO2/ton pura Contenido de cal en clinker por defecto = 0,65 cal pura / tonelada de clinker puro Relación de clinker por defecto = 0.95 clinker puro/tonelada total de clinker |  |
|  | = 0,785 toneladas de CO2/tonelada de cal pura * 0,65 cal pura/tonelada de clinker puro * 0,95 clinker puro/tonelada total de clinker |  |
|  | = 0,485 tonelada de CO2/tonelada total de clinker |  |
|  | Emisiones =DA total de toneladas de clinker/año x EF toneladas de CO2/ total de toneladas de clinker |  |

Table 2.2-: 2A2 :  CO2 – PRODUCCIÓN DE CAL

| CATEGORIA SUBFUENTE: 2A2: CO2-PRODUCCIÓN DE CAL |
| --- |
| Circunstancia nacional | Buena Práctica Recomendada | Referencia |
| Datos de producción de cal a nivel de planta no disponibles | Estimar producción total de las estadísticas nacionales, asociaciones industriales , datos internacionales | Árbol de Decision Figura 3.2 |
|  | Incluir estimados de producción comercial y cautiva de cal de otras fuentes por ej. Plantas de Hierro y acero |  |
| Fracciones (pureza) de los tipos de cal no disponible | Usar fracciones por defecto de CaO y CaOMgO (pureza) | Tabla 3.4 |
|  | f (cal viva) = 0,95 toneladas de CaO puro/tonelada del total de cal | GBP2000 Tabla 3.4 |
|  | f (dolomita) = 0,85 / 95 toneladas de CaOMgO /tonelada del total de dolomita |  |
|  | f (cal hidraulica = 0,75 toneladas de CaO/tonelada del total hidraulico |  |
| FEs especificos del país no desarrollados | METODO DE ESTIMACION DE FE |  |
|  | FE (por tipo de cal ) = relación estequiométrica (Tipo de cal) x factores de pureza (f) (por tipo de cal ) |  |
|  | FEs por componente estimado de cal |  |
|  | FE(cal viva ) = 0,785 x f(1) = 0,785 x 0,95 = | GBP2000 Tabla 3.4 |
|  | FE(cal dolomitica ) = 0,913 x f(2) = 0,913 x 0,85 = |  |
|  | FE(cal hidraulica) = 0,785 x f(3) = 0,785 x 0,75 = |  |
| Composición por fracciones de la cal disponible | Estimar el FE agregado basado en fracciones de tipos de cal usando ecuaciones 3.5A y 3.5B |  |
|  | FE(agregado): |  |
|  | = p x FE(cal viva ) + q x FE(cal dolomitica) + r x FE(cal hidraulica) |  |
|  | donde p,q,r son proporciones/fracciones de cal por tipo | GBP2000 pag. 3.20 |
|  | ESTIMACION DE EMISIONES DE PROCESO |  |
|  | Emisiones de CO2 = FE Agregado tonelada/tonelada total de cal agregada x DA tonelada de total de cal agregada |  |

Table 2.3- 2C1 :  CO2 – PRODUCCIÓN DE HIERRO Y ACERO

| CATEGORIA SUBFUENTE: 2C1: CO2- Producción de Hierro y Acero |
| --- |
| Circunstancia nacional | Buena práctica Recomendada | Referencia |
| Datos sobre los agentes reductores o información específica de planta sobre los combustiles usados como agentes reductores (CO, H2, Gas Natural ) no disponible | Usar datos nacionales compilados de la producción de hierro/acero,: | Árbol de Decisión Figura 3.3 |
| Metodología específica de país no desarrollada ni documentada | Estimar emisiones basadas en metodo Nivel 1 como sigue: |  |
|  | ESTIMAR DA PARA AGENTES REDUCTORES BASADOS EN REACCION DE PROCESO |  |
|  | Reacción de Proceso: |  |
|  | Fe2O3 + 3C = 2Fe + 3/2 CO2 |  |
|  | Relación Estequiométrica = 36 ton C / X toneladas de hierro dulce |  |
|  | Estimar masa de agente reductor del consumo de coque y carbón de palo basado en estequiometria de la reducción del mineral de hierro en las industria integrada de la producción de Hierro y acero incluyendo electrodos EAF conforme corresponda |  |
|  | DA (Masa de Agente Reductor) = 36 toneladas C / X toneladas de hierro dulce x Q total de producción de hierro dulce = |  |
| Ausencia de Factores de Emisión (EF) | Usar FE por defecto por tipo de agente reductor |  |
|  | Carbón | 2,5 ton CO2/tonelada de agente reductor | Tabla 2-12 DirRev96 |
|  | Coque | 3,1 ton CO2/tonelada reducida |  |
|  | Coque de Petróleo | 3,6 ton CO2/tonelada de agente reductor |  |
| Categoría de Fuente No Estimada (NE) | ESTIMACION DE EMISIONES DEL PROCESO |  |
|  | Estimar emisiones basadas en la masa de los agentes reductores usando FEs por defecto | GBP2000 Tabla 3.6 |
|  | Emisiones de CO2 = FE toneladas de CO2/toneladas de agente reductor C(tipo) x DA ton C(tipo) |  |
|  | Sustraer los combustibles usados como agentes reductores de 1A1-subfuente combustión de combustible para evitar doble contabilidad | Arbol de Decisión 3.3 Recuadro 1 |
|  | Nota: El método sobreestima las emisiones netas de CO2 al negar el almacenamiento de de carbono en la producción de acero (Almacenaniento de masa por defecto C = 2.5 -3.5 kg/tonelada de acero) | DirRev96 sección 2.13.3.2 |

## 4.2 Estimación del factor de emisión agregado

Estimaciones de factores de emission agregados son también normalmente presentados en los informes sin la requerida transparencia. Estimaciones de muestra de FEs agregados usando DirRev96 valores por defecto y principios de buenas prácticas son presentados a continuación:

CO2: 2.A.2 Producción de Cal  DirRev96  FE- (D) Agregado Estimación

Emisiones de CO2= FE x  Producción de cal

Donde:

FE’ (cal) = f x FE

f = pureza / contenido de cal asumido como 100% en IPCC (D)

FE = Relación estequiométrica asumiendo que la pureza de la cal sea f = 100%

FE(1) (cal Viva) = x = 0,79 t / t cal

FE(2) (cal dolomítica) = y = 0,91 t / t cal

FE(3) (cal hidraulica) = z = 0,79 t / t cal

FE Agregado (Defecto)	 = x FE(1) + y FE(2) + z FE(3)

= 0,79 x + 0,91 y + 0,79 x

donde x,y,z, representa proporciones en la cal

b)	FE Agregado aplicando principios de buenas prácticas:

Emisiones de CO2 = FE x  Producción de cal

Donde

FE (Tipo de cal) = f x FE

f es contenido de CaO  (GBP2000, Ecuación 3.5A pg 3.20)

f es también una función del tipo de cal dado como sigue  (GBP2000 Tabla 3.4)

Rica en calcio = 0,95

Dolomitica = 0,85 / 0,95

Hidraulica = 0,75

Los componentes de FEs aplicando los factores de pureza como una función del tipo de cal son como sigue:

FE (cal viva) = 0,785 f(1) tonelada de CO2 / tonelada de cal

FE (cal dolomitica) = 0,913 f(2) tonelada de  CO2 /tonelada de cal dolomitica

FE (cal hidraulica) = 0,785 tonelada de CO2 / tonelada de cal

El FE Agregado basado en las fracciones de los tipos de cal en la producción del país es estimado  a continuación:

FE (agregado) = (p* 0,785 * 0,95) + (q * 0,913 * 0,85) + (r * 0,785 * 0,75)

Donde p, q, y r representan la fracción de los tipos de cal.

## 4.3  DA y FEs mejorados de las GBP 2000comparados a las DirRev96 basados en las Circunstancias Nacionales y los Árboles de Decisión

Las Tablas 2.4-2.7 resumen muestras de las buenas practices recomendadas de las GBP2000 para adaptar las DirRev96 a las circunstancias específicas del país para la estimación de  FEs o AD  basados en los Árboles de Decisión y las circunstancias nacionales concernientes a los diferentes niveles de disponibilidad de datos.  Por ejemplo, el factor de emisión para la producción de cemento en toneladas de CO2 por tonelada de producción de cemento son respectivamente  0,499 (DirRev96 por Defecto), 0,507 (Nivel 1) y 0,520 (Nivel 2).  El análisis basado en las GBP demuestran las diferencias en FEs  dependiendo en los tipos de datos de actividad disponibles a nivel del país.

Tabla 2.4:  2A1-CO2 de la Producción de Cemento

Tabla 2.5:  2A2-CO2 de la  Producción de Cal

Tabla 2.6  : 2A 3- Uso de Caliza y Dolomita (basada en principios de buenas prácticas)

Table 2.7: 2C1-CO2  Producción de Hierro y Acero

Table 2.7: 2C1-CO2  Producción de Hierro y Acero (cont.)

# Text boxes

Clinca en cemento son:

Fraccion por defecto de

una Buena Práctica

el cemento NO es considerado

Usar un contenido fijo de CaO en

Temas

Tabla 3.4 ) para estimación de

clinca.

productos de Cemento (GBP

Contenido por varios tipos de

Rango de clinca a CaO

63,5%

Contenido Fijo por Defecto

de CaO en cemento =

Producción de Cemento

Datos de Actividad

NIVEL 2

NIVEL 1

NA

Niveles

Basado en Árbol de Decisión     GBP 2000 Figura 3.1

Basado en Árbol de Decisión

GBP 2000 Figura 3.1

NA

Selección de Niveles

(criterios)

GBP 2000

GBP 2000

DirRev96

Elementos de Inventario

Referencia General

CO2/CaO=0,785

Producción de Clinca

CO2/CaO=0,785

Producción de Cemento

Actividad del País

Resumen de la Actividad de

Proceso

Categoría Sub-Fuente

Categoría de Fuente

a) Esencialmente

Cemento Portland -95%;

b) Portland y  mezclas

de cemento - 75%

Producción de Clinca

Fracción de Clinca en

cemento portland

=98,3%

Contenido de CaO

por tipo de  cemento en:

(Tabla 3.1, Tabla 3.3A y

Tabla 3.3B)

CaO contenido por defecto en

clinca dado como 65%

Temas

La fracción por Defecto de

98% de clinca en cemento

se considera muy alta y

sobreestima comparada a

Los valores de la GBP

Recolectar datos de producción

de clinca directo de estadísticas,

Nac.preferible a nivel de planta,

Clinca, CaO contenido, y

Fuentes no carbonaceas de

CaO

FACTOR DE EMISION

FE=0.785*CaO contenido de

cemento

FE=0.785*CaO contenido en

clinca

EF=0.785tCO2/CaO*CaO

Contenido en clinca*CKD

CaO contenido en cemento-

63.5% por defecto

CaO contenido por defecto en

clinca=65%

CaO contenido x defecto=0.65;

CKD=1.02

Factor de Emisión Estimado

FE=0.785 tCO2/tCaO*0.635

tCaO/t cemento

FE=0.785tCO2/tCaO*0.65tCa

O/t clinca

FE=0.785tCO2/CaO*0.65tCaO/

tClinca*1.02

FE=0.499tCO2/tcemento

FE=0.507 tCO2/tclinca

FE=0.520

Niveles de Incertidumbre

Revisar si las emisiones de combustible incluyendo desechos industriales son incluidas cuando se informa

Directamente. Las emisiones de CO2 son proporcionales a la clinca. Diferencias a valores por defecto deben

ser explicadas.

Categ. Sub-Fuente

Si solo se produce cemento, se informa como no aplicable "NA"

Tipos de Productos y

relaciones estequiométricas

Directrices IPCC : Capítulo 2.3

Orientación de Buenas Prácticas y Gestión de la incertidumbre del IPCC en

El dioxido de  Carbono es producido durante la producción de la clinca, un producto intermedio

del cual se hace el cemento. Las altas temperaturas en los hornos de cemento descomponen

químicamente o descarbonizan el carbonato de calcio (CaCO3) en cal (CaO) y CO2. Las

emisiones se toman como no relacionadas a energía.  La energía requerida es obtenida de otra

fuente de combustible; es Buena Práctica informar de esto como emisiones energéticas en el

Sector Energía. Si la fuente de energía es biomasa debe ser informada como Memo.

Actividad de País

2AProducción Mineral

2A1-Producción de Cemento

Ocurre si se produce clinca.

Resumen de la

Actividad de

Proceso

Categoría de Fuente

Incertidumbre en esta categoría de fuente está determinada por la incertidumbre en los datos de

actividad. El contenido de cal en la clinca en algunos casos puede también  variar

Valores por defecto proporcionados en la GBP 2000 Tabla 3.2

Cal viva (CaO + impurezas)

CO2/CaCO3=0,440t/t

Cal Dolomítica (CaOMgO + impurezas)

CO2/CaCO3MgCO3=0,477t/t

Referencia General

Elementos  de

Inventario

DirRev96

Principios de Buenas Prácticas (GBP no ha

sido  desarrollado)

Datos de Actividad

Factor de pureza por defecto=100% si no

Hay datos disponibles de pureza fraccional

Datos por defecto de factores de pureza

(GBP 2000 Tabla 3.4)

Cal con alto contenido de calcio =0,95

Cal Dolomítica= 0,85/0,95

Temas

FE por tipo de

Piedra caliza

FE (tipo de cal) = relación estequiométrica*

Factores de pureza (f)

FE (tipo de cal) = relación estequiométrica*

Factores de pureza (f)

Carbonato de

Calcio

0,440 tCO2/ton CaCO3

FE(1) =0,440*f(1)

Dolomita

0,477 tCO2/t CaCO3MgCO3

FE(2)= 0,477*(f2)

FE Agregado

p*0,44+q*0,477

donde p,q son fracciones de cal por tipo

p*0,44 *f(1) + q*0,477*f(2)

Donde p,q son prop/fracciones de cal por tipo y

(f ) Factores de pureza  de GBP 2000 Tabla 3.4

Evaluación de la

Incertidumbre

TABLA 2.3 : Resumen de Mejoras en DA y FE por GBP 2000

2A  Producción Mineral

2A3-Uso de Piedra caliza y Dolomita

Las aplicaciones Industriales de la piedra caliza (CaCO3) y la dolomita (CaCO3.MgCO3) a altas

temperaturas conduce a su disociación y emisión de CO2. Las aplicaciones comerciales incluyen

Su uso en la manufactura de hierro,acero y vidrio; agricultura; construcción y control ambiental.

Ocurre si la piedra caliza y la dolomita son usadas en aplicaciones comerciales que producen CO2

Todos los usos de piedra caliza y  dolomita excepto el de producción de cemento están incluidos aquí .

Tipos de Productos

y relaciones

estequiométricas

IPCC DirRev96 2.4

IPCC GPG 2000 sección

3.1.2

Capítulo IV: Temas del Sector Procesos Industriales

La relación estequiométricas es un número exacto, y la incertidumbre del factor de emission es

la incertidumbre de la composición de la piedra caliza y dolomita, y en la actividad de recolección de datos.

Diferentes tipos de piedra caliza/dolomita conducen a diferentes relaciones estequiometricas, y .

a diferentes EF. Datos Completos de Actividad incluyen datos de producción y estructura de

Piedra caliza/dolomita (incluyendo tipos y proporción de piedra caliza/dolomite hidratada ).

El consume aparente de piedra caliza o dolomite se aume que es igual al material extraído

(o dragado) más material importado menos material  exportado.

CO2 del encalado de los suelos agrícolas debe ser presentado en el Sector Uso de la Tierra,

Cambio de Uso de la Tierra y silvicultura.

Categoría de Fuente

Categoría Sub-Fuente

Resumen de la Actividad

de Proceso

Actividad de País

Cal viva (CaO + impurezas)

CO2/CaO=0,785

Cal dolomítica (CaOMgO + impurezas)

CO2/CaOMgO=0,913

Cal Hidraulica

CO2/CaO=0,785

Referencia General

Elementos de Inventario

DirRev96GL

GBP 2000

Selección Metodologica

(Niveles)

NA

Basado en árbol de Decisión

Datos de Actividad

Contenido Fijo de cal en el producto (100%)

Rango de CaO contenido/ pureza para varios  tipos de

Productos poporcionados (GBP Tabla 3.4 )

Cal de pureza -100%

Factores de pureza por defecto de varios tipos de cal a

continuación:

100% completa  disociación de carbonatos

Factores de pureza por defecto (GBP 2000 Tabla 3.4)

Cal de Alto Contenido de Calcio =0,95

Cal Dolomítica= 0,85/0,95

Cal Hidraulica =0,75

Tema

FE por tipo de  cal

Relaciones estequiométricas son usadas sin  factores

De pureza por tipo de cal (ref. DirRev96 Vol.3

Tabla 2.2)

Pureza de tipos de cal  ver

(ref. GPG 2000 Tabla 3.4 )

FE (tipo de cal) = relación esteq.* Factores de pureza  (f)

Cal de Alto Contenido

de Calcio (CaO)

0,785 tonelada CO2/ tonelada CaO

FE(1) =0,785*

f(1)

Cal Dolomítica

(CaOMgO)

0,913 tonelada CO2/tonelada CaOMgO

FE(2)= 0,913*

f(2)

Cal Hidraulica (CaO)

0,785 tonelada CO2/ tonelada CaO

FE(3) =  0,785*

f(3)

Factor de Emisión

Requerido

Emisión Agregada basada en la fracción de tipos de

cal (

Principios de  buenas  prácticas)

Emisión agregada basada en la fracción de tipos de cal

Método de Estimación

p*0,785 + q*0,913 +  r*0,785

donde p,q,r son fracciones de cal por tipo

p*0,785 *f(1)+ q*0,913 *f(2)+  r*0,785*f(3)

donde p,q,r son fracciones/prop. de cal por tipo y (f)

Los factores de pureza están en GBP 2000 Tabla 3.4

Evaluación de

Incertidumbre

Ver  GBP 2000 Tabla 3.4

2A2- Producción de Cal

Revisar si las emisiones por combustion de combustibles asociados incluyendo desechos industriales son

Incluidos cuando las emisiones son reportadas directamente

2A  Mineral Producción

La producción de cal ocurre a partir de la calcinación de carbonato de calcio (CaCO3) para producer cal viva o

Cal hidraúlica (CaO), o cal  dolomítica (CaO . MgO) de la descomposición de la dolomita (CaCO3 . MgCO3). La

Cal es una importante materia prima con aplicaciones en muchas industrias, incluyendo acero, construcción,

pulpa y papel y control de la contaminación ambiental.  Las  emisiones de CO2 son emisiones no-energéticas.La

Energía requerida se obtiene de Fuentes separadas de combustion; es Buena Práctica informar sobre ellas en

el sector Energía  .Si la biomasa es usada como fuente de energía, debe ser reportada como memo.

Ocurre si la cal es producida para diferentes usos finales

IPCC DirRev96 2.4

IPCC GBP 2000

sección 3.1.2

Capítulo IV: Temas del Sector Procesos Industriales

Tipos de Productos y

Relaciones

estequiométricas

Categoría de Fuente

Categoría Sub-Fuente

Resumen de Actividad de

Proceso

Actividad  de  País

Referencia General

Elementos de Inventario

DirRev96

GBP 2000

GBP 2000

Selección de Métodos

(criterios)

NA

Basado en Ärbol de Decisión

(GBP 2000 Figura 3.3)

Basado en Árbol de Decisión  (GBP

2000 Figura 3.3)

Niveles

NA

NIVEL 1

NIVEL 2

Datos de Actividad

Producción  de hierro y acero

Producción  de hierro fundido

Producción  de hierro fundido

consumo de agente reductor

en la producción  de hierro fundido

(por ej. Coque)

Producción  de acero

Consumo de agente redactor

en la producción de hierro fundido

(por ej. Coque)

Consumo de electrodos de  grafito

En procesos EAF

Factores de Emisión

Producción  de hierro

Fundido de Alto horno

0,450ton Coque/ton de

metal caliente  (1,4-1,6 ton

CO2/ton de metal caliente depende

del tipo de coque

consumo de agente reductor

2,5-3,6 ton CO2 por ton

de agente reductor

dependiendo de la fuente de

coque/carbónl (GBP 2000 Tabla

3.6)

consumo de agente reductor

2,5-3,6 ton CO2 por ton

de agente redactor

dependiendo de la fuente de

coque/carbónl (GBP 2000 Tabla 3.6)

BOF Producción de acero

a partir  de hierro fundido

2-2,5% en peso de hierro fundido

Como Carbon oxidado

no considerado

2-2,5% en peso de hierro fundido

Como Carbon oxidado

Planta Integrada de Hierro  y

Acerot

1,6 ton CO2/ton de producción de

Hierro y Acero  (Vol.3  Tabla 2-

12)

Horno de Arco Electrico

2-2,5% en peso de hierro fundido

Como Carbon oxidado

2-2,5% en peso de hierro fundido

Como Carbon oxidado

5kg CO2 por ton acero EAF

De la oxidación del electrodo

1-1.5 kg de carbón por ton de

Acero EAF por

Consumo de electrodo

Hierro  dulce del alto horno

Acero del horno abierto, Horno de oxígeno básico (BOF),

Acero del horno de Arco Eléctrico del procesado de chatarra

Tipos de Productos

IPCC DirREv: Capt. 2.13.3

IPCC GBP 2000

Sector PI

Sección 3.1.3

Categoria de Fuente  2.C.1 Producción de  Hierro y Acero

Requerido

2C- Producción de Metal

2C1: CO2  Producción de Hierro y Acero

El CO2 se emite cuando el hierro crudo es producido por la reducción de mineral de óxidos de hierro usando

el C en coque o carbon de palo ( a veces suplementado con carbon o petróleol) tanto como combustible como

reactivo. El proceso es apoyado por el uso de flujos de carbonato (piedra caliza).  Las emisiones del uso de

carbón como un agente reductor, la oxidación de la mayor parte del carbono en el hierro crudo, el consumo

del electrodo de grafito en el EAF son considerados emisiones de procesos industriales. Las emisiones de

La combustion del coque como combustible son presentadas en el Sector Energía.

Ocurre si se produce hierro o acero en el país

Categoría de Fuente

Categoría Sub-Fuente

Método de Estimación

De Emisiones

Calcular emisiones de las

emisiones basadas en

Factor de producción

NO es una Buena Práctica

Calcular emisiones del

consumo de los agentes

reductores (por ej. coque

de carbon o de petróleo)

, usando FE similares a

Los usados para estimar

emisiones de combustion

Método similar a Nivel 1

Pero incluye una corrección

para el carbono almacenado

en los metales producidos

Sustraer el  combustible

usado para  energía

Estima por separado

Emisiones de la producción

de hierro y acero (Total de

Emisiones = (hierro fundido)

+Emisiones (acero)

Cantidad de combustible

usado para reducción se

calcula de estequiometria

de la reducción del

mineral

Niveles de

incertidumbre

2C1: CO2  Producción de Hierro y Acero(cont.)

Contenido de carbono ,

Del hierro fundido,

acero crudo y el

mineral de hierro

Agente reductor

25-50% para datos no específicos de planta

5% para datos específicos de planta

Temas Generales

Cuando insumos como CO y H2 son usados como agentes reductores, usar FEs

Similares a los del Sector Energía para el consumo de cada reductor

5% para buenas estadísticas nacionales de  energía

10% para otras estadísticas nacionales de energía

2C Producción de Metal

Es Buena Práctica hacer colocaciones sectoriales del combustible consumido en

el sector Energía y emisiones de consume de agents reductores en procesos

industriales