## Slide 1
Setor Resíduos

## Slide 2: Prefácio, Direitos Autorais e Isenção de Responsabilidade
Estes materiais de apresentação, desenvolvidos para explicar o conteúdo das Diretrizes 2006 :
baseiam-se nas apresentações (exceto aquela para o QA / QC) feitas pela Unidade de Suporte Técnico do Grupo de Trabalho em Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa do Painel Intergovernamental para o Mudança do Clima (IPCC TFI TSU) durante o Workshop Regional da África para o a Construção Sustentável de Sistemas Nacionais de Gerenciamento de Inventários de Gases de Efeito Estufa, e o uso das Diretrizes 2006 do IPCC para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa (Swakopmund, Namíbia, 24-28 de abril de 2017);
não foram submetidos ao processo formal de revisão do IPCC http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles-appendix-a-final.pdf; e
serão periodicamente atualizados.
Caso deseje utilizar esses materiais (por exemplo, fazer uso de um dos mais slides em sua apresentação em um workshop), favor informar o TFI TSU através do site : http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/mail. Leia também as notas nos seguintes sites.
Direitos autorais : http://www.ipcc.ch/home_copyright.shtml
Isenção de responsabilidade: http://www.ipcc.ch/home_disclaimer.shtml
O CGE reconhece as contribuições e expressa seu agradecimento ao IPCC TFI TSU.
2
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 3: Sumário
Introdução
Principais Desenvolvimentos nas Diretrizes 2006
Métodos para Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Setor Resíduos
Disposição de resíduos sólidos (4A)
Tratamento biológico de resíduos sólidos (4B)
Incineração e queima aberta de resíduos (4C)
Tratamento e eliminação de águas residuárias (4D)
Dados de Resíduos
3
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 4: Apresentação
O Volume 5 (Resíduos) fornece diretrizes metodológicas para estimar emissões de CO2, CH4 e N2O para as seguintes categorias:
  Disposição de resíduos sólidos (4A)
  Tratamento Biológico de Resíduos Sólidos (4B)
  Incineração e queima aberta de resíduos (4C)
  Tratamento e eliminação de águas residuárias (4D)
Em geral, as emissões de CH4 nos locais de disposição de resíduos sólidos (SDSR - SWDS) são a maior fonte no setor Resíduos
Emissões biogênicas de CO2 não são incluídas no setor Resíduos
Todas as emissões de gases de efeito de estufa resultantes do uso de resíduos para geração de energia devem ser estimadas e relatadas no setor Energia.
4
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 5
Principais desenvolvimentos nas Diretrizes 2006 do IPCC : setor Resíduos
Melhoria da Acurácia
  Métodos atualizados e valores padrão aperfeiçoados
  Método anterior de nível 1 (Tier 1) substituído por um método de decaimento de primeira ordem (FOD), incluindo um modelo simples de planilhas de cálculo (IPCC Waste Model - Modelo de Resíduos do IPCC)
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html
Mais completo:
  Diretrizes para um número maior de fontes
    Tratamento biológico de resíduos sólidos
    Queima aberta de resíduos (Queima a céu aberto de resíduos)
  Inclusão de método para estimar emissões de N2O de plantas avançadas de tratamento de águas residuárias
5
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 6: Disposição de Resíduos Sólidos na Terra: Geração de CH4
Decomposição de componentes orgânicos em resíduos sob condições anaeróbicas
As práticas de disposição de resíduos variam na colocação de resíduos e na gestão do local etc.
    O fator de correção de metano (MCF) leva em consideração o fato de que, a partir de uma dada quantidade de resíduos, os SWDS não gerenciados produzem menos CH4 do que SWDS com gerenciamento em condições anaeróbicas
A metodologia para estimar as emissões de CH4 em SWDS é baseada no método de decaimento de primeira ordem (FOD)
    O componente orgânico degradável nos resíduos em aterros decai lentamente ao longo de algumas décadas, durante as quais são formadas quantidades significativas de CH4 e CO2 (e algum N2O, NMVOCs, NOx e CO)
    Os principais parâmetros incluem meia-vida, o potencial de geração de metano (Lo) ou o conteúdo de carbono orgânico degradável (DOC) nos resíduos, e a fração de DOC que se decompõe em condições anaeróbicas (DOCf)
    Um modelo simples de planilhas de cálculo é fornecido para ajudar os países a usar o método de decaimento de primeira ordem
O método FOD requer dados sobre a disposição histórica de resíduos
    As Diretrizes 2006 fornecem orientação sobre como estimar dados históricos sobre a disposição de resíduos
6
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 7: Eliminação de Resíduos Sólidos em Terra: Emissões de CH4
Emissões de CH4 no ano T de SWDS (Gg)
T : ano do inventário
X : categoria de resíduo ou tipo de resíduo/material
RT : CH4 recuperado no ano T, Gg
OXT : fator de oxidação no ano T, fração
O CH4 gerado é estimado com base na quantidade de Carbono Orgânico Degradável Decomponível (DDOCm) que é a parte do carbono orgânico que se degradará sob as condições anaeróbicas nos locais de tratamento de resíduos sólidos (SWDS)
7
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 8: Modelo de Planilha para FOD - (Modelo de Resíduos do IPCC)
Mais útil para o nível 1, mas pode ser adaptado para uso em níveis superiores
  Estimativa das emissões reais de CH4
Duas opções para estimativa de emissões de resíduos sólidos urbanos (MSW), dependendo da disponibilidade de dados :
  Composição dos resíduos
  Resíduos de grandes dimensões
Dados históricos sobre a disposição de resíduos sólidos
  A quantidade de MSW pode ser estimada a partir de dados sobre a geração de resíduos pela população ou per capita (Tier1)
Permite definir um tempo de retardo
  Período entre a deposição dos resíduos e o início da geração de CH4
8
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 9: Modelo de Planilha para FOD (Modelo de Resíduos do IPCC)
A seleção da região apropriada na planilha “Parâmetros” ajustará os valores padrão do IPCC nas outras planilhas
Permite a seleção do Carbono Orgânico Degradável (DOC) e da constante para a taxa de geração de metano (k) para modelar usando uma das opções: composição dos resíduos ou resíduos de grande porte
Permite a seleção do valor padrão k do IPCC para a zona climática selecionada
Os parâmetros de entrada são inseridos nas células de cor amarela nas planilhas com guias em amarelo. As outras planilhas são calculadas automaticamente
Calcula a quantidade de CH4 gerada a partir de cada componente de resíduo em planilhas diferentes
9
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 13: Tratamento Biológico de Resíduos Sólidos
Compostagem e digestão anaeróbica de resíduos orgânicos (resíduos alimentares, resíduos de jardins e parques etc.)
  volume reduzido do material de resíduos
  estabilização dos resíduos
  produção de biogás para uso energético
  produto final pode ser reciclado como adubo ou para correção do solo
Compostagem
  grande parte do DOC em resíduos é convertido em CO2
  ambos CH4 e N2O podem ser formados durante a compostagem
Digestão anaeróbica
  Biogás (CH4 e CO2)
  N2O é considerado não significante
13
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 14: Tratamento Biológico de Resíduos Sólidos: Emissões de CH4
CH4Emissions: emissões totais de CH4 no ano do inventário, Gg CH4
Mi: massa de resíduo orgânico tratada por tratamento biológico tipo i, Gg
EFi: fator de emissão para tratamento i, g CH4 / kg de resíduos tratados
i: compostagem ou digestão anaeróbica
R: quantidade total de CH4 recuperada no ano do inventário, Gg CH4. Se o gás recuperado é queimado, as emissões devem ser informadas no setor Resíduos.
Método padrão para estimativa de emissões de CH4:
14
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 15: Tratamento Biológico de Resíduos Sólidos: Emissões de N2O
N2O Emissions: emissões totais de N2O no ano do inventário, Gg N2O
Mi: massa de resíduo orgânico tratada por tratamento biológico tipo i, Gg
EFi: fator de emissão para tratamento i, g N2O / kg de resíduos tratados
i: compostagem ou digestão anaeróbica
Método padrão para estimativa de emissões de N2O:
15
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 16: Tratamento Biológico de Resíduos Sólidos : Escolha de Métodos, AD e EFs
Níveis metodológicos para estimar as emissões de CH4 e N2O
    Nível 1 : usa fatores de emissão padrão do IPCC
    Nível 2 : usa fatores de emissão específicos de cada país, com base em medições representativas
    Nível 3 : usa dados de medições em plantas ou locais específicos (on-line ou periódicos)
Quando dados nacionais não estão disponíveis
    Valores padrão regionais para AD e EFs são fornecidos nos Capítulos 2 e 4 das Diretrizes 2006 do IPCC
É boa prática que os países utilizem dados nacionais, coletados anual ou periodicamente, onde disponíveis
    Estatísticas nacionais
    Dados de autoridades municipais ou regionais responsáveis pela gestão de resíduos, ou de empresas de gestão de resíduos
16
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 17: Incineração e Queima Aberta de Resíduos: Emissões de CO2
CO2 Emissions: emissões de CO2 no ano do inventário, Gg / ano
SWi : quantidade total de resíduos sólidos do tipo i (peso úmido) incinerada ou queimada a céu aberto, Gg/ano
Dmi : teor de matéria seca no resíduo (peso úmido) incinerado ou queimado a céu aberto, (fração)
CFi : fração de carbono na matéria seca (teor total de carbono), (fração)
FCFi : fração do carbono fóssil no carbono total (fração)
OFi : fator de oxidação (fração)
44/12 : fator de conversão de C para CO2
I : tipo de resíduo incinerado / queimado a céu aberto como resíduo sólido urbano, resíduo sólido industrial, lodo de esgoto, resíduo perigoso, resíduo clínico etc.
Com base na quantidade total de resíduos queimada:
A estimativa da quantidade de carbono fóssil é o fator mais importante na determinação das emissões de CO2, já que apenas as emissões de CO2 de origem fóssil (por exemplo, plásticos, certos têxteis, borracha, solventes líquidos e óleos usados) devem ser incluídas.
17
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 18: Incineração e Queima Aberta de Resíduos: Emissões de CO2
CO2 Emissions : emissões de CO2 no ano do inventário, Gg/ano
MSW : quantidade total de resíduo sólido urbano como peso úmido incinerado ou queimado, Gg / ano
WFj : fração do tipo de resíduo / material do componente j no resíduo sólido urbano (como peso úmido incinerado ou queimado a céu aberto)
dmj : teor de matéria seca no componente j dos resíduos sólidos urbanos incinerados ou queimados a céu aberto (fração)
CFj : fração de carbono na matéria seca (ou seja, teor de carbono) do componente j
FCFj : fração do carbono fóssil no carbono total do componente j
OFj : fator de oxidação (fração)
44/12 : fator de conversão de C para CO2
j : componente dos resíduos sólidos urbanos incinerados/queimados a céu aberto como papel / papelão, têxteis, restos de alimentos, madeira, jardim (quintal) e resíduos do parque, fraldas descartáveis, borracha e couro, plásticos, metal, vidro, outros resíduos inertes
Emissões de resíduos sólidos urbanos:
18
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 19: Incineração e Queima Aberta de Resíduos: Emissões de CH4
CH4 Emissions : emissões de CH4 no ano do inventário, Gg / ano
IWi : quantidade de resíduos sólidos do tipo i incinerada ou queimada a céu aberto,
Gg/ano
EFi : fator de emissão agregado de CH4, kg CH4/Gg de resíduos
10-6 : fator de conversão de quilograma para gigagrama
I : categoria ou tipo de resíduo incinerado/queimado a céu aberto (resíduo sólido urbano, resíduo sólido industrial, resíduo perigoso, resíduo clínico, lodo de esgoto etc.)
As emissões de CH4 resultam da combustão incompleta de resíduos e podem ser afetadas pela temperatura, tempo de permanência e razão ar / resíduos
A quantidade e a composição dos resíduos devem ser consistentes com os dados de atividade usados para estimar as emissões de CO2 e N2O da incineração/queima aberta
19
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 20: Incineração e Queima Aberta de Resíduos: Emissões de N2O
N2O Emissions : emissões de N2O no ano do inventário, Gg/ano
IWi : quantidade de resíduos incinerada / queimada do tipo i, Gg/ano
EFi : fator de emissão de N2O (kg N2O/Gg de resíduos) para resíduos do tipo i
10-6 : conversão de quilograma para gigagrama
I : categoria ou tipo de resíduo incinerado / queimado a céu aberto (resíduo sólido urbano, resíduo sólido industrial, resíduo perigoso, resíduo clínicos, lodo de esgoto etc.)
As emissões de N2O são determinadas principalmente pela tecnologia, temperatura de combustão (emitidas a temperaturas de combustão relativamente baixas 500-950oC) e composição dos resíduos
20
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 21: Quantidade de resíduos queimados
MSWB : quantidade total de resíduos sólidos urbanos queimada a céu aberto,
Gg/ano
P : população (per capita)
Pfrac : fração da população que queima resíduos, (fração)
MSWP : geração per capita de resíduos, kg de resíduos/per capita/dia
Bfrac : fração da quantidade de resíduos que é queimada a céu aberto em relação à quantidade total de resíduos tratados
365 : número de dias no ano
10-6 : fator de conversão de quilograma para gigagrama
Estatísticas podem não estar disponíveis. Quando dados sobre a quantidade de resíduos não estiverem disponíveis, a quantidade total de resíduo sólido urbano queimada a céu aberto pode ser estimada
21
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 22: Incineração de Resíduos Líquidos Fósseis: Emissões de CO2
CO2 Emissions : emissões de CO2 pela incineração de resíduos fósseis líquidos, Gg
ALi : quantidade de resíduos fósseis líquidos incinerados do tipo i, Gg
CLi : teor de carbono dos resíduos fósseis líquidos do tipo i, (fração)
OFi : fator de oxidação para resíduos fósseis líquidos do tipo i, (fração)
44/12 : fator de conversão de C para CO2
Resíduos líquidos fósseis - resíduos industriais e municipais, à base de óleo mineral, gás natural ou outros combustíveis fósseis. Inclui resíduos anteriormente utilizados como solventes e lubrificantes.
Caso resíduos fósseis líquidos não forem incluídos em outros tipos de resíduos (por exemplo, resíduos industriais, resíduos perigosos), as emissões precisam ser calculadas separadamente
22
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 23: Incineração e Queima Aberta de Resíduos: Escolha dos Métodos, AD e EF / Parâmetros
Níveis metodológicos para estimativa de emissões de CO2:
  Nível 1 : AD padrão (quantidade, composição dos resíduos incinerados/queimados a céu aberto) e parâmetros padrão. O método é usado quando as emissões por incineração/queima aberta não são uma categoria chave
  Nível 2 : AD específico do país, parâmetros padrão e alguns parâmetros específicos do país
  Nível 3 : dados específicos da planta/gestão
Níveis metodológicos para estimativa de emissões de CH4 e N2O
  Nível 1 : AD padrão (quantidade, composição dos resíduos incinerados/queimados a céu aberto) e EFs
  Nível 2 : AD e EF específicos de cada país por tipo de resíduo, tecnologia ou prática de gestão
  Nível 3 : Dados específicos de planta/gestão (por exemplo, concentração de gases de combustível para emissões de N2O)
Valores padrão são fornecidos nos Capítulos 2 e 5 das Diretrizes 2006
23
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 24: Tratamento e Águas Residuárias e Disposição
Águas residuárias (domésticas, comerciais e industriais) podem ser tratadas no local (não coletada), tratadas em uma planta centralizada (coletada) ou dispostas sem tratamento
O tratamento e disposição de águas residuárias produz GEE tais como CO2, CH4 e N2O
  CO2 é de origem biogênica e portanto não incluído
  Emissões de N2O de lodo e águas residuárias lançadas em terras agrícolas são consideradas no setor AFOLU
O lodo produzido no tratamento de águas residuárias é tratado adiante. As emissões de CH4 do lodo enviado para aterros, incinerado ou utilizado na agricultura não são incluídas nesta categoria.
24
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 25: Sistemas de Tratamento de Águas Residuárias e Rotas de Descarga
25
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 26: Tratamento e Descarga de Águas Residuárias : Emissões de CH4
A produção de CH4 depende principalmente da quantidade de material orgânico degradável nas águas residuárias, da temperatura e do tipo de sistema de tratamento.
Parâmetros comuns usados para mensurar o componente orgânico das águas residuárias:
    Demanda Bioquímica de Oxigênio (BOD): quantidade de carbono que é aerobicamente biodegradável
    Demanda Química de Oxigênio (COD): material orgânico total disponível para oxidação química
Níveis metodológicos para estimar as emissões de CH4:
  Nível 1 : o método aplica valores padrão para EF (Bo, MCF etc.) e AD
  Nível 2 : o método permite a incorporação de EF e AD específicos do país
  Nível 3 : é um método específico do país com medidas ou outros dados bottom-up
O CH4 gerado pode ser recuperado e queimado em tocha de queima de gás (flare) ou dispositivo de energia
    O CH4 queimado ou recuperado para uso energético deve ser subtraído das emissões totais
    O CH4 recuperado para geração de energia deve ser informado no setor Energia
26
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 27: Tratamento de Águas Residuárias Domésticas: Emissões de CH4
CH4 Emissions : emissões de CH4 no ano do inventário, kg CH4/ano
TOW : total de orgânicos em águas residuárias no ano do inventário, kg BOD/ano
S : componente orgânico removido como lodo no ano do inventário, kg BOD/ano
Ui : fração da população no grupo de renda i no ano do inventário
Ti, j : grau de utilização da rota/sistema de tratamento/eliminação j, para cada fração do grupo de renda i no ano do inventário
I : grupo de renda: rural, alta renda urbana e baixa renda urbana
J : cada rota ou sistema de tratamento/eliminação
EFj : fator de emissão, kg CH4/kg de BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio)
R : quantidade de CH4 recuperada no ano do inventário, kg CH4/ano
Emissões totais de CH4 de águas residuárias domésticas:
27
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 28: Tratamento de Águas Residuárias Domésticas: Emissões de CH4
TOW :total de orgânicos em águas residuárias no ano do inventário, kg BOD/ano
P: população do país no ano do inventário, (pessoa)
BOD : demanda bioquímica de oxigênio per capita, específica do país, no ano do inventário, g/pessoa/dia
0,001: conversão de gramas de BOD para kg de BOD
I: fator de correção da BOD industrial adicional despejada nos esgotos (para coletada, o padrão é 1,25; para não coletada, o padrão é 1,00)
O dado da atividade (AD) é a quantidade total de material organicamente degradável nas águas residuárias (TOW).
28
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 29: Águas Residuárias Domésticas: Emissões de CH4
EFj : fator de emissão, kg CH4/kg BOD
j : cada rota ou sistema de tratamento/eliminação
Bo : capacidade máxima de produção de CH4, kg CH4/kg BOD
MCFj : fator de correção de CH4 (fração); indica o grau em que o sistema é anaeróbico
Fator de emissão para cada rota ou sistema de tratamento/eliminação de águas residuárias domésticas
29
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 30: Águas Residuárias Industriais: Emissões de CH4
CH4 Emissions : emissões de CH4 no ano do inventário, kg CH4/ano
TOWi : material total organicamente degradável em águas residuárias da indústria i no ano do inventário, kg COD/ano
i: setor industrial
Si : componente orgânico removido como lodo no ano do inventário, kg COD/ano
EFi : fator de emissão para a indústria i, kg CH4 / kg COD para rotas ou sistemas de tratamento/eliminação. Se mais de uma prática de tratamento for usada em uma indústria, esse fator precisa ser uma média ponderada
Ri : quantidade de CH4 recuperada no ano do inventário, kg CH4/ano
Águas residuárias industriais podem ser tratadas no local ou lançadas em sistemas de esgoto doméstico
Emissões de CH4 do tratamento de águas residuárias industriais (no local):
30
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 31: Águas Residuárias Industriais: Emissões de CH4
EFj : fator de emissão, kg CH4/kg COD
j : cada rota ou sistema de tratamento/eliminação
Bo : capacidade máxima de produção de CH4, kg CH4/kg COD
MCFj : fator de correção de CH4 (fração)
Fator de emissão para cada rota ou sistema de tratamento/eliminação :
31
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 32: Águas Residuárias Industriais: Emissões de CH4
TOWi : material orgânico totalmente degradável em águas residuárias para a indústria i, kg COD/ano
i : setor industrial
Pi : produto industrial total para o setor industrial i, t/ano
Wi : águas residuárias geradas, m3/t produto
CODi : demanda química de oxigênio (componente orgânico industrial degradável em águas residuárias), kg COD/m3
O dado da atividade é a quantidade de material organicamente degradável nas águas residuárias (TOW):
32
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 33: Tratamento e descarga de águas residuárias: Emissões de N2O
As emissões de N2O estão associadas à degradação de componentes de nitrogênio nas águas residuárias (por exemplo, uréia, nitrato e proteína)
As emissões de N2O podem ocorrer como emissões diretas de plantas de tratamento ou de emissões indiretas de águas residuárias após o descarte do esgosto (efluente) em cursos d'água, lagos ou mar
    Depois de tratado em estações de tratamento de águas residuárias, o esgoto tratado é tipicamente despejado em um ambiente receptor de água (por exemplo, rio, lago, estuário, etc.)
    Os sistemas centralizados de tratamento de águas residuárias podem incluir processos para remoção de compostos nitrogenados. As emissões diretas por nitrificação e desnitrificação em estações de tratamento de águas residuárias podem ser consideradas como uma fonte pouco relevante
    O N2O pode ser gerado durante a:
        Nitrificação: processo aeróbico que converte amônia e outros compostos nitrogenados em nitrato (NO3-)
        Desnitrificação: conversão biológica de NO3 em gás nitrogênio (N2) em ambiente anóxico (ausência de oxigênio na presença de nitrato)
    As emissões de fontes industriais são consideradas não significantes quando comparadas às emissões de águas residuárias domésticas
33
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 34: Águas Residuárias Domésticas: Emissões de N2O
N2O Emissions : emissões de N2O no ano do inventário, kg N2O/ano
N EFFLUENT: nitrogênio no efluente eliminado em ambientes aquáticos, kg N / ano
EFEFFLUENT: fator de emissão para emissões de N2O provenientes da eliminação nas águas residuárias, kg N2O-N/kg N
44/28: conversão de kg N2O-N em kg N2O.
Emissões indiretas de N2O de efluentes de águas residuárias eliminados em ambientes aquáticos
34
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 35
NEFFLUENT : quantidade total anual de nitrogênio no efluente de águas residuárias, kg N/ano
P: população humana
Proteína: consumo anual de proteína per capita, kg/pessoa/ano
FNPR: fração de nitrogênio na proteína (padrão = 0,16, kg N/kg de proteína)
FNON-CON: fator das proteínas não consumidas adicionada às águas residuárias
FIND-COM: fator para proteína industrial e comercial co-eliminada no sistema de esgoto
NSLUDGE: nitrogênio removido com lodo (padrão = zero), kg N/ano
Nitrogênio total no efluente:
Águas Residuárias Domésticas: Emissões de N2O
35
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 36: Águas Residuárias Domésticas: Emissões de N2O
N2OPLANTS : emissões totais de N2O pelas plantas de tratamento no ano do inventário, kg N2O / ano
P: população humana
TPLANT: grau de utilização de plantas de tratamento de águas residuárias modernas e centralizadas (WWT),%
FIND-COMM : fração das proteínas industriais e comerciais co-eliminadas (valor padrão = 1,25)
EFPLANT: fator de emissão, 3,2 g N2O / pessoa / ano
Emissões provenientes de estações avançadas de tratamento centralizado de águas residuárias
Para incluir as emissões de N2O das plantas de tratamento de águas residuárias, a quantidade de nitrogênio associada a essas emissões (NWWT) deve ser subtraída do NEFFLUENT.
36
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 37: Dados de Resíduos
A coleta de dados é uma parte fundamental da compilação do inventário. O Capítulo 2 do Volume 1 fornece orientação geral sobre coleta de dados
Os métodos de nível 1 são concebidos para usar estatísticas nacionais ou internacionais disponíveis, em combinação com os parâmetros/EFs padrão
Caso não haja dados específicos do país, os valores padrão do IPCC e dados de outras fontes podem ser usados. No entanto, é necessário avaliar a aplicabilidade dos dados às circunstâncias nacionais
É preferível utilizar dados nacionais, mas dados sobre resíduos abrangendo todos os tipos e técnicas de tratamento podem não estar disponíveis
O Capítulo 2 do Volume 5 fornece dados padrão sobre geração, gestão e composição dos resíduos
O Banco de Dados com Fatores de Emissão do IPCC (EFDB) contém fatores de emissão e outros parâmetros com informações técnicas que podem ser usadas para estimar as emissões e remoções de GEE (http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php )
37
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 38
38
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 39
39
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)
Notes: Nota 1: Os dados são baseados no peso do resíduo úmido dos MSW (Resíduos Sólidos Urbanos) sem incluir os resíduos industriais em processo de geração próximo ao ano 2000.
Nota 2: Os valores específicos da região são calculados a partir de dados nacionais de composição, parcialmente incompletos As porcentagens apresentadas podem, portanto, não totalizar 100%. Algumas regiões podem não ter dados para alguns tipos de resíduos - os espaços em branco na tabela indicam a ausência de dados.
Fontes:
Doorn and Barlaz (1995)
Hoornweg (1999)
Vishwanathan e Trakler (2003a e b)
Shimura et al. (2001)
www.defra.gov.uk/environment/statistics/wastats/mwb0203/wbch04.htm
www.climatechange.govt.nz/resources/reports/nir-apr04
CONADE/SEDUE (1992); INE/SMARN (2000)
U.S. EPA (2002)
BID/OPS/OMS (1997)
Monreal (1998)
JICA (1991)
OPS/OMS (1997)
Ministério de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente/Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Politica Ambiental (Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente/Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental (1999))
López, C. (2006). Comunicação pessoal.
Ministério da Ciência e Tecnologia. Brasil (2002)
U.S. EPA (1997)
MAG/SSERNMA/DOA-PNUD/UNITAR (1999)
López et al. (2002)

## Slide 40
40
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)

## Slide 41: Obrigado pela atenção
Materiais de treinamento para o Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa
Grupo Consultivo de Especialistas (CGE)
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC)